Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia wykonawca (podać zastosowane rozwiązania, konkretne parametry techniczne lub wpisując np. wyraz „posiada”) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Marka: ……………………………………………………… Model: ……………………………………………………….. |
| 1. Opis pojazdu | 1.1. Przebieg: fabrycznie nowy. 1.2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500 kg. 1.3. Kabina przystosowana do przewozu 6 osób. 1.4. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu z szybami przesuwnymi (po obu stronach). 1.5. Fotele w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 1.6. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy. 1.7. Centralny zamek z pilotem do wszystkich drzwi - sterowanie z kluczyka. 1.8. Lusterka sterowane elektrycznie, podgrzewane. 1.9. Pojazd wyposażony w układ ABS i ESP. 1.10. Radioodtwarzacz CD. 1.11. Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. 1.12. Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora zintegrowany z automatycznie wypinającym się gniazdem zasilania ze źródła zewnętrznego. 1.13. Oświetlenie przedziału ładunkowego LED wyłączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego. 1.14. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. 1.15. Podłoga przedziału załogi wykonana z blachy aluminiowej ze wzorem przeciwpoślizgowym. 1.16. Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. 1.17. Kabina wyposażona w instalację antenową na pasmo radiowe VHF136-174 MHz oraz instalację do podłączenia radiotelefonu samochodowego. 1.18. Radiotelefon samochodowy o parametrach VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 KHz. Uwaga: Radiotelefon dostarczy Zamawiający. 1.19. Pełnowymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia w pojeździe. 1.20. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. 1.21. Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu-minimum 3%. 1.22. Średnica zawracania do 15 m - obrysowa. 1.23. Napęd na oś tylną z blokadą, tylne koła bliźniacze. 1.24. Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak. |  |
| 2. Kolorystyka | 2.1. Nadwozie w kolorze czerwonym. 2.2. Zderzaki i błotniki w kolorze białym. 2.3. Elementy podwozia w kolorze czarnym. 2.4. Żaluzje w kolorze naturalnego aluminium. |  |
| 3. Silnik | 3.1. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin EURO 5. 3.2. Moc silnika nie mniej niż 115 KM. 3.3. Moment obrotowy nie mniej niż 310 Nm. |  |
| 4. Skrzynia biegów | 4.1. Manualna 6 stopniowa + wsteczny. |  |
| 5. Oznakowanie | 5.1. Belka świetlna LED z napisem „STRAŻ", uruchamiana wraz ze światłami pozycyjnymi pojazdu. 5.2. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych. 5.3. Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego z tyłu pojazdu. 5.4. Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu. 5.5. Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe po bokach z przodu i tyłu pojazdu koloru biało-czerwonego. 5.6. Numer Operacyjny – podany przez Zamawiającego umieszczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 5.7. Na drzwiach kabiny kierowcy, lewych i prawych naklejony herb miasta i nazwa jednostki OSP. Uwaga: Wzór herbu miasta dostarczy Zamawiający. |  |
| 6. Zabudowa pożarnicza | 6.1. Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników ze stali nierdzewnej, z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia. 6.2. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowane obustronnie. 6.3. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Krawędź dachu wyposażona w barierkę lub podobną konstrukcję o wysokości min. 80 mm. 6.4. Konstrukcja dachu winna wytrzymać obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu. 6.5. Na dachu miejsce na drabinę nasadkową trzyelementową, wąż ssawny 3 odcinki po 3 m, średnicy 110 mm, skrzynię na sprzęt wykonaną z blachy aluminiowej o wym. 160x50x30 cm. 6.6. Drabina do wyjścia na dach wykonana z materiału nierdzewnego, zamontowana z tyłu pojazdu. 6.7. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. 6.8. Rolety boczne po 2 na stronę 1000 mm każda, umożliwiające swobodny dostęp do sprzętu. 6.9. Roleta w ścianie tylnej umożliwiająca swobodny dostęp do sprzętu. 6.10. Skrytki na sprzęt zamykane roletami wodo- i pyłoszczelnymi, wspomagane systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, oraz wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz i zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem (układ skrytek 2+2+1). 6.11. Sygnalizacja otwierania skrytek w kabinie kierowcy. 6.12. Uchwyty i klamki wszystkich urządzeń, żaluzji, szuflad oraz podestów skonstruowane tak, aby umożliwiały obsługę w rękawicach. 6.13. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z możliwością regulacji wysokości, z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. 6.14. Wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia ze zbiornikiem wody o parametrach: - pojemności zbiornika 300 l wykonany z materiałów nierdzewnych, - długość węża min. 60 m umieszczonym na zwijadle z materiału nierdzewnego zakończony prądownicą o regulowanej wydajności, - wysokociśnieniowy agregat wodny, o wydajności 60l/min, i ciśnieniu 40 bar. Zabudowa powinna posiadać: - prowadnicę pod agregat prądotwórczy o wymiarach podanych przez Zamawiającego, - odprowadzenie spalin z agregatu prądotwórczego, - prowadnicę pod pompę szlamową o wymiarach podanych przez Zamawiającego, - mocowanie na pompę pływającą o wymiarach podanych przez Zamawiającego; - stojak na 8 szt. węży tłocznych (4 szt. W-75, 4 szt. W-52). - miejsce na piłę spalinową do drewna, 1 gaśnicę proszkową 6 kg, rozdzielacz kulowy, pachołki drogowe, skrzynkę narzędziową. Dostęp do sprzętu z zachowaniem ergonomii. 6.15. Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED, min. 40 luksów. 6.16. Oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów, w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża, uruchamiane w kabinie kierowcy. |  |
| 7. Wyposażenie podstawowe | 7.1. Maszt oświetleniowy 4 x 500 W, teleskopowy, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektorów nie mniej niż 1,5 m. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55 (wg PN-92/E-08106). 7.2. Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu na wysokości zderzaka z prowadnicą rolkową o uciągu min. 3,5 t. |  |
| 8. Informacje dodatkowe | 8.1. Pojazd musi spełniać „Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych” – wydanych przez CNBOP (edycja druga – marzec 2006). |  |
| 9. Warunki gwarancji | 9.1. Gwarancja na samochód z wyposażeniem 2 lata (bez limitu kilometrów) od daty odbioru przez zamawiającego. 9.2. Gwarancja na specjalistyczny sprzęt zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu. |  |