Zadanie inwestycyjne dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

ZP.271.87.2016			                       	       Krosno, dnia 09.11.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 75

Wentylacja mechaniczna w opisie instalacji wentylacji istnieje zapis o izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych materiałami ze skalnej wełny mineralnej z jednostronnym płaszczem z folii aluminiowej. W przedmiarze brak pozycji na izolację kanałów bardzo proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 75

Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i przedmiaru potwierdza się brak w przedmiarze izolacji kanałów. W związku z powyższym należy dodać do przedmiaru kolejną pozycję nr: 264 - KNR 2-16 0321/01 - Izolacja termiczna przewodów wentylacyjnych z mat ze skalnej wełny mineralnej z jednostronnym z płaszczem z folii aluminiowej - 325,510 m2.

Pytanie nr 76

STWiOR - STRONY 56-57:

„2.1.10. System osłon przeciwsłonecznych aluminiowych.

Osłony przeciwsłoneczne powinny być wykonana zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej w projekcie powinny być określone kształtowniki aluminiowe na osłony przeciwsłoneczne, akcesoria do mocowania do konstrukcji budynku oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania osłon przeciwsłonecznych do konstrukcji budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy ściany, szczegóły połączeń oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany. Projekt winien uwzględniać wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane

Z UWAGI NA BRAK PROJEKTU W ZAKRESIE OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ BUDYNKU – jak stanowi powyższy zapis w STWiOR - PROSIMY O JEGO UDOSTĘPNIENIE.

Odpowiedź nr 76

Opracowanie indywidualnego systemowego projektu leży po stronie producenta osłon przeciwsłonecznych. W STWiOR zawarto wytyczne materiałowe do opracowania takiego projektu i wyceny osłon.

Pytanie nr 77

STWiOR - STRONY 56-57:

„2.1.10. System osłon przeciwsłonecznych aluminiowych

Zaprojektowano osłony przeciwsłoneczne systemowe, o przekroju eliptycznym o szerokości od 100 mm do 400 mm oraz o przekroju w kształcie litery „z" o szerokości 40 mm i 80 mm z kształtowników aluminiowych EN AW-6060 wg PN - EN 573-3: 1998 stan T66 wg PN-EN 515: 1996 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 11.

System przeznaczony jest do wykonywania lekkich osłon przeciwsłonecznych mocowanych do ścian nośnych, fasad a także do okien. System elementów złącznych oraz uchwytów montażowych umożliwia mocowanie kształtowników prostopadle do ściany budynku oraz pod kątem 15° jak również pod kątem 45°.

WNOSIMY O JEDNOZNACZNE OKREŚLENIE ILOŚCI I MIEJSCA MONTAŻU ORAZ KĄTA NACHYLENIA DLA:

a.	osłon przeciwsłonecznych systemowych, o przekroju w kształcie litery „z" o szerokości 40 mm

b.	osłon przeciwsłonecznych systemowych, o przekroju w kształcie litery „z" o szerokości 80 mm

c.	osłon przeciwsłonecznych systemowych, o przekroju eliptycznym o szerokości od 100 mm do 400 mm UWAGA: prosimy o ewentualne potwierdzenie obowiązywania szerokości wskazanej w przedmiarze = 200 mm

Odpowiedź nr 76

Do wyceny należy przyjąć osłony o szerokości 200 mm, przekrój eliptyczny, montaż kształtowników pod kątem  15°,  rozmieszczenie osłon zgodnie z rys. 11C PW

Pytanie nr 77

W nawiązaniu do powyższego wniosku, prosimy o jednoznaczne wprowadzenie nowych - obowiązujących pozycji przedmiarowych w zakresie żaluzji przeciwsłonecznych dla poszczególnych rozmiarów profili aluminiowych.

Na chwilę obecną występuje rozbieżność, co do ich ilości, gdyż:

a.	POZYCJA NR 345 Przedmiaru robót -architektura i konstrukcja - ujmuje ogólnie: 345 KNNR 7/601/1 Analogia - montaż zewnętrznych żaluzji przeciwsłonecznych aluminiowych, szerokość kształtownika 200 mm - przekrój eliptyczny, montaż żaluzji do górnych okien sali gimnastycznej i ścian, kąt żaluzji 15°, kolor RAL 7031 - szczegóły wg projektu [m2 255,360]

b.	Z wyliczenia na podstawie rysunku „ELEWACJE" należy przyjąć łącznie:

aluminiowe żaluzje przeciwsłoneczne elewacja	długość szerokość powierzchnia

południowo-wschodnia	39,84	3,25	129,48

północno-zachodnia	39,84	3,25	129,48

południowo-zachodnia	0,00

północno-wschodnia	6,00	3,25	19,50

m2        278,46

Odpowiedź nr 77

Do wyceny należy przyjąć ilość  278,46 m2.

Pytanie nr 78

Łączna ilość płyt stropowych kanałowych SPB-2002, jaka została ujęta w przedmiarze wynosi JB5 płyt (z wyliczenia: 46+18+21). 68. Natomiast P.W. - konstrukcja zakłada wbudowanie 95 płyt prefabrykowanych, co przedstawiają rysunki.

Odpowiedź nr 78

Odpowiedź jak na pytanie nr 73.

Pytanie nr 79

W nawiązaniu do omawianej rozbieżności, co do ilości kanałowych płyt stropowych, wnosimy o zmianę ilości przedmiarowej w pozycji nr 71.

Odpowiedź nr 79

Odpowiedź jak na pytanie nr 73.

Pytanie nr 80

STWiOR - STRONA 56

2.19. Ściana fasadowa słupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna)

Powyższy opis rozwiązania systemowego dla fasady nie znajduje odzwierciedlenia w udostępnionej dokumentacji projektowej (P.B. + P.W.)

Jeżeli opisana ściana fasadowa wchodzi w zakres przetargu, prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru robót, (lokalizacja + rysunki zestawcze + pozycja przedmiarowa wraz z obwiązującą ilością).

Odpowiedź nr 80

Opis w STWiOR 2.19 dotyczy stolarki wykazanej w zestawieniu na rys. 13C okna 01, 02 i 02a oraz rys 15C okna 08 i 09.

Pytanie nr 82

Poniższe wyliczenie zestawia elementy konstrukcyjne ze stali S235, których nie uwzględnia przedmiar robót.

I-35K ramy otworu drzwiowego				318,99 kg

I-36K element montażowy PI  C 140			34,48 kg

I-37K element montażowy P2 HEA160			72,90 kg

I-38K	element montażowy P3 HEA 160			212,97 kg

II-18KA3 konstrukcja wsporcza pod pomost	6,00	45,58	273,48 kg

nie ujęte w przedmiarze			912,82 kg

Wnosimy o potwierdzenie tego zakresu robót, a tym samym o wprowadzenie następujących pozycji dodatkowych do przedmiaru (plik „Sala gimnastyczna i zaplecze-2-kor")

Odpowiedź nr 82

Na rysunku I-35K dodano zestawienie dla jednej ramy (należy wykonać dwie, czyli 2x 318,99kg). Rama składa się z elementów warsztatowych P1, P2 i P3, na rysunkach I-36K, I-37K i I-38K znajdują się zestawienia dla pojedynczych elementów warsztatowych (czyli zestawienie stali dla jednej ramy należy brać z rysunku I-35K lub sumując zestawienia z rysunków I-36K, I-37K i I-38K).

Nie ujęto w przedmiarze:

- ram otworu drzwiowego 2x 318,99kg = 637,98kg

- konstrukcji wsporczej pod pomost 6x 45,58 kg = 273,48 kg

RAZEM: 911,46 kg

W pozycji  przedmiarowej 265 należy zwiększyć przedmiar o 911,46 kg, przedmiar w pozycji 265 będzie wynosi 9.732,46 t.

Pytanie nr 83

P.W.	KONSTRUKCJA-OPIS-str. 7-8:

2.9. KONSTRUKCJA DACHU

Sala gimnastyczna:

Dach o konstrukcji stalowej: jako elementy nośne stalowe wiązary kratowe oparte na słupach żelbetowych oraz płatwie stalowe z profili zimnogiętych - zetowniki 180x68x60x3, Konstrukcję pod pokrycie stanowi blacha trapezowa T60 gr. 0,7 mm w układzie pozytyw, układ 3-przęsłowy. Powłoki antykorozyjne blachy trapezowej dla kategorii korozyjności C2 (według PN-EN 12944-5). Gatunek blachy S320GD +Z275, mocowana w każdej bruździe wkrętami ocynkowanymi ogniowo 4,8x35 mm z podkładką EPDM wzdłużnie 4,8x19 mm.

Z uwagi na brak uściślenia powłoki antykorozyjnej oraz gatunku blachy trapezowej w przedmiarze robót (pozycja nr 270), prosimy o potwierdzenie wskazanych parametrów technicznych blachy – jako obowiązujące w przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź nr 83

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz gatunek blachy trapezowej wycenić zgodnie z opisem PW

Pytanie nr 84

P.W. KONSTRUKCJA-OPIS-str. 7-8:

2.9. KONSTRUKCJA DACHU

Sala gimnastyczna:

Na poziomie pasa dolnego ruszt z profili prostokątnych RP120x80x4 w rozstawie 1,15 m, w przestrzeni dźwigara zaprojektowano pomosty inspekcyjne z krat typu wema o nośności 5kN/m2 (ciężar kraty 30kg/m2), umożliwiające dostęp do urządzeń instalacji wentylacyjnej oraz oświetleniowej. Kraty pomostowe montowane za pomocą systemowych obejm wyposażonych w śrubę motylkową, umożliwiającą

łatwy demontaż. Podesty należy zabezpieczyć poręczami z linki stalowej, wykonanymi zgodnie z przepisami BHP (Dz. U. 03.169.1650) oraz normą PN-EN 13374 - „Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków — Warunki techniczne wyrobu - Metody badań", rozpiętej pomiędzy dźwigarami, w taki sposób, aby zaznaczyć brak możliwości zejścia z podestu na ruszt nośny sufitu podwieszanego. Należy również zapewnić podest przenośny, rozkładany na ruszcie stalowym umożliwiający dotarcie do każdego miejsca w przestrzeni stropodachu (w celu konserwacji, wymiany opraw oświetleniowych itp). W miejscach kolizji podestów z kanałami wentylacji nawiewno-wywiewnej należy wykonać obejścia nad kanałami. Jednocześnie, pozycja przedmiarowa nr 266 ujmuje tylko pokrycie pomostów i nie wskazuje na montaż poręczy z linki stalowej.

266 KNR 205/120/7 Pokrycie pomostów technicznych z krat stalowych pomostowych R = 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15,118

Wnosimy o uzupełnienie P.W. o Opis lub Rysunek „detalu montażu" dla poręczy z linki stalowej przy podestach inspekcyjnych, który również będzie zawierał:

a.	Informację, czy poręcza montowane będą po jednej, czy po obu stronach pomostu (zestawienie długości łącznej liny)

b.	parametry techniczne liny

c.	rozstaw punktów mocowania poręczy - tym samym - zestawienie stali profilowej dla tych konstrukcji w kg.

Odpowiedź nr 84

Do wyceny pozycji 266 należy uwzględnić dodatkowo: linka zabezpieczająca podesty, dwustronna, o dł. 275 m, mocowana za pomocą uchwytów przebadanych z godnie z normą EN 354, do kratownicy stalowej (krzyżulców i słupków) o gr. min. 5 mm ze stali ocynkowanej, rozstaw kratownic średnio 5,70 m, wytrzymałość linki min. 1300 kg, stabilizowana odciągami pionowymi - linkami do podestów w dwóch miejscach na długości 5,70 m, dł. linki stabilizacyjnej 110 mb, gr. min 5 mm, połączenia zaciskowe na lince prowadzącej niepowodujące uszkodzenia ciała.

Pytanie nr 85

W nawiązaniu do powyżej zacytowanego opisu, wnosimy o uzupełnienie P.W. o wskazanie lokalizacji dla podestów przenośnych oraz uściślenie powierzchni dla każdego tymczasowego punktu inspekcyjnego, gdyż, istniejący schemat: rysunek „II-1.2K- rzut konstrukcji rusztu, poziom +7,10m", niestety odnosi się tylko do pomostów inspekcyjnych i obejść pomostowych nad kanałami.

Odpowiedź nr 85

W pozycji 266 należy dodatkowo uwzględnić podesty przenośne o konstrukcji stalowej lub aluminiowej, o nośności 100 kg, szer. min. 0,5 m, które można ułożyć na ruszcie z rur stalowych o rozpiętości podpór 1,15 m lub jej wielokrotności zabezpieczające podejście na długości do 5 m, 1 kpl.

Pytanie nr 86

Z uwagi na brak uściślenia charakterystyki krat wema w pozycji przedmiarowej nr 266 - prosimy o potwierdzenie, że przy wycenie obowiązują parametry wskazane w opisie do P.W. - konstrukcje zaprojektowano pomosty inspekcyjne z krat typu wema o nośności 5kN/m2 (ciężar kraty 30kg/m2)

oraz wskazanie:

a.	wymiarów płaskownika,

b.	wymiarów oczka

c.	rodzaju zgrzewania

d.	typu SERRATED (krata antypoślizgowa) = tak/nie

Odpowiedź nr 86

Przy wycenie krat pomostowych obowiązują parametry wskazane w opisie do P.W. - konstrukcja. Przy sporządzaniu projektu dobrano kraty pomostowe z płaskownika 30x3 i oczku 33x33 i nośności 5kN/m2, zgrzewane oporowo, nie są wymagane kraty antypoślizgowe. Mogą być zastosowane dowolne kraty pomostowe spełniające parametry podane w opisie technicznym P.W. konstrukcyjnym.

Pytanie nr 87

Przedmiar robót budowlanych (plik „Sala gimnastyczna i zaplecze-2-kor") ujmuje:

Pozycja 343 KNNR 7/601/2 Analogia - obudowa górnej części elewacji budynku sali gimnastycznej (szer. 1,50 m) stalowymi profilami elewacyjnymi w układzie poziomym na ruszcie stalowym z dociepleniem wełna mineralna ar. 15 cm m2 = 191,340

Poza opisem w legendzie na rysunku elewacji (P.W. architektura; pliki „Rys 11C"): „A – STALOWE PROFILE ELEWACYJNE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ, KOL. NCS.S-6000 N" - gdzie zostały określone tylko miejsca mocowania i kolorystyka - brak w projekcie uściślenia parametrów materiałowych i gabarytowych dla obu płaszczyzn systemu. Prosimy o uzupełnienie projektu o brakujące parametry dla:

a.	stalowych profili elewacyjnych i wskazanie np.:

Panel STANDARD, gr. profilu - 0,55 - 0,70 mm (przyjąć 0,70 mm), złącze poziome:

- widoczne, wysokość efektywna: 250 mm szerokość: 150 mm, - 3000 mm głębokość: 25 mm, łączniki: widoczne

b.	docieplenia z wełny mineralnej gr. 15 cm

i wskazanie np.:

-	płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych pokryta czarnym welonem szklanym

-	Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0.036 W/mK

lub

-	płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych

- 	Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0.038 W/mK

Odpowiedź nr 87

Parametry profili i wełny mineralnej:

Głębokość profilu 55 mm, długość fali 177 mm, bez perforacji, stal gr. 0,7 mm, łączniki widoczne, złącza poziome widoczne.

Płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych, pokryte czarnym welonem szklanym, gr. 15 cm, współczynnik przewodności cieplnej λ nie większy niż 0,036W/mk

Pytanie nr 89

Przedmiar „ROBOTY DROGOWE" - pozycja nr 2.2 - TZKNBK cz. II 0304-1910 - Wywiezienie nadmiaru ziemi na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem, samochodami na odległość do 1 km, grunt kat. l-ll - wg tabeli robót ziemnych. Ze względu na odległość wysypiska od placu budowy, która wynosi 5 km, należy przyjąć pozycje dodatkową, która będzie uwzględniać transport na dalsze 4 km.

Prosimy o potwierdzenie jej wprowadzenia:

Pozycja nr 2.2 b TZKNBK cz. II0304-1911 Wywiezienie nadmiaru ziemi na wyznaczone wysypisko, z załadowaniem i wyładowaniem samochodami, grunt kat. l-ll- dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1km + mnożnik do pozycji: „krotność = 8" ilość przedmiarowa 1814,976 m3

Odpowiedź nr 89

Odpowiedź jak na pytanie nr 71.

Pytanie nr 90

Przedmiar - Sala gimnastyczna i zaplecze (Architektura + Konstrukcja) – w pozycjach nr 19 i 20 - przyjęto:

19	KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 1,257

20	KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km [krotność=4] m3 1,257

Z uwagi na fakt, iż poza wywiezieniem „gruzu" na wysypisko - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska - należy przewidzieć koszt adekwatnej opłaty za jego utylizację (przyjęcie na wysypisko), prosimy o potwierdzenie wprowadzenia do przedmiaru następującej pozycji dodatkowej:

Pozycja nr 20 a K.l. Utylizacja gruzu - KOSZT OPŁAT za zeskładowanie na wysypisku z ilością przedmiarową = 1,257 m3.

Odpowiedź nr 90

W pozycjach nr 19 i 20 należy uwzględnić koszt utylizacji gruzu.

Jednocześnie Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia w następującym zakresie:

- w rozdziale 2, w pkt 2.2.2. lit. c) oraz w punkcie II.4) ppkt 2 lit. c) ogłoszenia po wyrazie „podwykonawcę” wykreśla się wyrazy „lub dalszych podwykonawców”,

-	w § 9 ust. 1 oraz ust. 3 wzoru umowy wykreśla się wyrazy „lub dalszych podwykonawców”,

-	w § 9 ust. 4 oraz w § 19 ust. 1 pkt 14 wzoru umowy wykreśla się wyrazy „lub dalszego podwykonawcę”;