Krosno, dnia 31.05.2017 r.

GK.7031.6.1.2017.R

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania przetargowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO pn.: „Budowa altan śmietnikowych”

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postepowaniu:

Pytanie 1.

Dlaczego nie ma możliwości zadania pytań drogą elektroniczną.

Odpowiedź 1.

Zamawiający w pkt 7 SIWZ przewidział sposób porozumiewania się: pisemnie lub faxem.

Przyjęta forma kontaktu umożliwia oficjalnie zarejestrowanie pisma  w Kancelarii Urzędu Miasta Krosna.

Pytanie 2.

Proszę o podanie RAL - system oznaczenia barw na porównaniu z wzorcami dotyczy blachy trapezowej.

Odpowiedź 2.

Odcień zieleni należy ustalić z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Pytanie 3.

Czy istnieje możliwość negocjacji warunków umowy ?

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji warunków umowy.

Pytanie 4.

Proszę o podanie gatunku stali oraz grupy jakościowej oraz czy stal powinna być oznaczona znakiem CE.

Odpowiedź 4.

Stal – profile zamknięte zimnowalcowane wg PN-EN10219, S235JRH.

Pytanie 5.

Proszę podanie o warunki które zwalnia z obowiązku obliczania współczynnika konstrukcyjnego dla projektowanych altan z zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.  Dotyczy oddziaływania na konstrukcję.

Odpowiedź 5.

Kategoria obiektu, Prawo Budowlane, (Forma i zakres projektu budowlanego).

Pytanie 6.

Proszę o podanie sztywności obrotowej Sj podstawy słupa, poddanej równoczesnemu działaniu siły podłużnej i momentu zginającego.

Odpowiedź 6.

Nie dotyczy.

Pytanie 7.

Proszę o podanie rodzaju połączenia (spoinami czy śrubami).

Odpowiedź 7.

Połączenia elementów konstrukcyjnych za pomocą spoin, mocowanie siatki i blachy wkrętami – według opisu w Projekcie Budowlanym.

Pytanie 8.

Proszę o podanie klasy odporności ogniowej elementów altan śmietnikowych ?

Odpowiedź 8.

Nie dotyczy.

Pytanie 9.

Proszę o podanie klasy ekspozycji na oddziaływanie na środowisko.

Odpowiedź 9.

Nie dotyczy.

Pytanie 10.

Proszę o określenie metody obliczeniowej składników betonu 1.B.Bukowskiego                  2. T. Kluza-KEymana 3. Metoda punktu piaskowego 4.W.Paszkowskiego 5.B.Kopycyńskiego

Odpowiedź 10.

Proszę zastosować beton zgodnie z opisem w projekcie.

Pytanie 11.

Czy projektowane altany mają być wyposażone w system oświetlenia i monitoringu.

Odpowiedź 11.

Nie.

Pytanie 12.

Proszę o podanie rodzaju kostki (betonowa, brukowa, granitowa) oraz czy rozpatrzył Inwestor możliwość zastosowania posadzki przemysłowej.

Odpowiedź 12.

Zgodnie z projektem.

Pytanie 13.

Proszę o określenie drgań występujących podczas pracy altany w okresie eksploatacyjnym.

Odpowiedź 13.

Nie dotyczy.

Pytanie 14.

Czy projektowane altany mają być wyposażone w podłoże podgrzewane ?

Odpowiedź 14.

Nie.

Pytanie 15.

Czy istnieje możliwość montażu altan śmietnikowych w godzinach               popołudniowych ? (od 15-22)

Odpowiedź 15.

W związku z tym, że prace będą prowadzone w pobliżu zabudowy wielorodzinnej winny być prowadzone w taki sposób, aby nie sprawiać uciążliwości dla mieszkańców tejże zabudowy.

Pytanie 16.

Czy wymagane jest przez Inwestora akceptacja podwykonawcy ?

Odpowiedź 16.

Tak.

Pytanie 17.

Proszę o podanie okresu gwarancji ?

Odpowiedź 17.

W pkt 6 ppkt 3, 4, 5 SIWZ Zamawiający podał informację dotyczące gwarancji                 w tym wymaganego okresu gwarancyjnego.

Pytanie 18.

Proszę o podanie obciążeń dla pojazdów dla samochodów MPGK ?

Odpowiedź 18.

Podbudowę ewentualnych podjazdów należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 19.

Czy Inwestor rozpatrzył możliwości zastosowania płyt Bass-Panel do obudowy wiat ?

Odpowiedź 19.

Nie. Obudowa winna być wykonana zgodnie z projektem.

Pytanie 20.

Proszę o podanie stopnia agresywności korozyjnej.

Odpowiedź 20.

Nie dotyczy.

Pytanie 21.

Czy istnieje możliwość wzmocnienia konstrukcji betonowych przez dodanie elementów stalowych ?

Odpowiedź 21.

Konstrukcje betonowe należy wykonać zgodnie z projektem.