Załącznik nr 1

ZASADY I WARUNKI PROWADZENIA AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach, parkingach i placach będących na terenie Gminy Miasto Krosno w sezonie 2017 / 2018.

Przez sezon zimowy rozumie się okres od dnia podpisania umowy do 16 kwietnia 2018 roku.

Zakres prac obejmował będzie:

  - Akcję patrolową,

  - Pogotowie sprzętowe,

  - Akcję czynną.

1. W ramach zimowego utrzymania Wykonawca musi zapewnić:

- Całodobowe pogotowie dyspozytorskie (Dyspozytor):

- jedna osoba całodobowo, przez cały sezon zimowy,

- druga osoba na czas prowadzenia akcji czynnej, które kontrolować będą stan śliskości jezdni i chodników. W zależności od warunków atmosferycznych Dyspozytor uruchamiać będzie pogotowie sprzętowe lub akcję czynną oraz koordynować jej przebieg.

- Dostępność do oficjalnych prognoz meteorologicznych oraz danych historycznych 
z jednostek służb meteorologicznych – na koszt wykonawcy.

- Środki łączności (telefon i telefaks) dostępne o każdej porze doby,

- Raport dyspozytorski prowadzony na bieżąco z ewidencjonowaniem wszystkich zdarzeń: temperatura, opady, ilość pracującego sprzętu i godziny jego pracy, interwencje mieszkańców,

- Zgromadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywania przedmiotu zamówienia, która będzie wykorzystana w przypadku rozpatrywania spraw szkód poniesionych przez osoby trzecie.

Zamawiający decyduje o uruchomieniu i zatrzymaniu akcji zimowego utrzymania z 12 godzinnym wyprzedzeniem.

W czasie akcji zimowego utrzymania Dyspozytor podejmuje decyzję o uruchomieniu akcji czynnej. Wykonawca powinien być przygotowany do uruchomienia pogotowia dyspozytorskiego oraz w razie konieczności do podjęcia akcji czynnej na jezdniach i chodnikach.

W przypadkach niecierpiących zwłoki, Zamawiający będzie zlecał konieczność uruchomienia pogotowia dyspozytorskiego telefonicznie, co zostanie potwierdzone pismem w terminie 3 dni roboczych. Zakończenie pogotowia dyspozytorskiego następuje po zakończeniu akcji czynnej, chyba że Zamawiający poleci kontynuować pogotowie dyspozytorskie.

Podstawą rozliczenia kosztów utrzymywania zimowego na drogach publicznych będą pozycje ryczałtowe odpowiednie do ilości opadu i występujących warunków atmosferycznych w okresie jednej doby.  Wykonawca po każdej zakończonej dobie przedstawi Zamawiającemu raport w skład którego wchodzić będzie dokument potwierdzający stan pogody w dobie która jest rozliczana potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jako dobę rozliczeniową traktuje się okres 24 godzin od godziny 0 do godz. 24. Pozycje ryczałtowe mają obejmować kompleksową realizację zimowego utrzymania na drogach publicznych. Wykonawca ma w nich obowiązek uwzględnić wszystkie koszty kompleksowego utrzymania zimowego w standardach odpowiednich dla każdej drogi. Wykonawca podejmować ma samodzielnie decyzje o sposobie prowadzenia akcji, użytego sprzętu i materiału itp. w sposób zapewniający Zamawiającemu zachowanie odpowiedniego standardu zimowego utrzymania dróg.

Koszty zimowego utrzymania dróg wewnętrznych oraz kładek i schodów podlegać będą rozliczeniu kosztorysowemu z rozbiciem na poszczególne pozycje kosztorysowe. Polecenie dotyczące podjęcia akcji na drogach wewnętrznych będą podejmowane przez Wykonawcę po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca w fakturach zobowiązany jest podać koszty utrzymania zimowego dla ulic: Kaczorowskiego oraz Lotników (Droga G).

2. W ramach pogotowia sprzętowego Wykonawca musi zapewnić:

- gotowość do natychmiastowego użycia sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości – min. 3 szt. pługo –posypywarek, min. 3 szt. mikrociągników z pługami oraz min. 1 ładowarka do załadunku środków do zwalczania śliskości zimowej wraz z obsadą operatorską (min. 4 osoby) i materiałową stosownie do aktualnych warunków pogodowych,

- w ramach pogotowia sprzętowego Wykonawca wykonywał będzie zadania profilaktyczne polegające na zapobieganiu powstawania śliskości na mostach 
i wiaduktach - koszt wykonania oraz użycia materiałów należy wkalkulować w pozycje ryczałtowe utrzymania zimowego dróg,

3. Zadania i obowiązki Wykonawcy w ramach prowadzenia akcji czynnej:

- Odśnieżanie i usuwanie śliskości jezdni na całej szerokości i długości, zgodnie 
z przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg. Na krawędziach jezdni dopuszcza się tworzenie wałów ze spłużonego śniegu o szerokości nieprzekraczającej 10%  szerokości jezdni łącznie,

- Usuwanie śliskości z powierzchni jezdni przy dwóch i większej liczbie pasów ruchu 
w jednym kierunku należy wykonywać zespołem pługów (piaskarek),

- Akcję czynną należy podjąć niezwłocznie po stwierdzeniu zjawiska śliskości, poprzez posypywanie jezdni środkami chemicznymi,

- Usuwanie śniegu należy prowadzić również w trakcie trwania opadów,

- Odśnieżanie wjazdów i dróg manewrowych na parkingach,

- Szczególnie dokładnie należy wykonywać płużenie przy prawym krawężniku, aby odkryć studzienki odwadniające w sposób umożliwiający spływ z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu,

- Łącznice na węzłach drogowych, zawrotki, prawo- i lewoskręty, pasy włączeń 
i wyłączeń oraz zatoki autobusowe stanowią integralną część jezdni w związku 
z czym ich odśnieżanie należy prowadzić równocześnie z  odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu,

- Odśnieżanie i usuwanie śliskości chodników, schodów, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na całej szerokości i długości wraz z odśnieżaniem 
i posypaniem dojść do przejść dla pieszych. W przypadku braku możliwości płużenia śniegu na przyległy teren, Zamawiający dopuszcza tworzenie na krawędziach chodnika wału ze spłużonego śniegu o szerokości do 10% szerokości chodnika. Śnieg należy składować w sposób nieutrudniający przejścia,

- Utrzymanie zimowe schodów, chodników na wiaduktach i mostach oraz innych odcinków ręcznie utrzymywanych należy podjąć po rozpoczęciu akcji czynnej,

- Wykonawca udostępniać będzie Zamawiającemu całodobowo środek transportu do przeprowadzania kontroli stanu dróg i realizacji akcji zimowej,

- Oczyszczanie pozimowe jezdni, chodników, schodów, placów i parkingów należy wykonać do dnia zakończenia przez Zamawiającego akcji,

- W rejonie starego miasta nie dopuszcza się stosowania mieszanek o zawartości piasku powyżej 20%.

- Do oczyszczania pozimowego chodników należy użyć zamiatarek o działaniu podciśnieniowym lub o działaniu podrzutowym.

- Wykonawca musi posiadać w utrzymaniu miejsce (plac) na składowanie
i pryzmowanie śniegu z terenu Krosna, wywożonego na zlecenie Zamawiającego.

- Wszelkie prace związane z realizacją akcji zimowego utrzymania muszą odbywać się pojazdami do tego przystosowanymi. Niedopuszczalne jest wykonanie odśnieżania chodników przy użyciu pojazdów ciężkich np. ciągników.

- Wszystkie pojazdy, które będą uczestniczyć w realizacji zimowego utrzymania mają być wyposażone GPS a odczyt ich przejazdów będzie udostępniony do wglądu Zamawiającemu.

- Parkingi oraz miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania są częścią dróg publicznych i objęte są takim samym standardem jak droga przy której się znajdują.

- Wykonawca w trakcie zimowego utrzymania na nawierzchniach betonowych oraz schodach i kładkach ma obowiązek stosowania jedynie piasku. Stwierdzone przez Zamawiającego zastosowanie jakiejkolwiek innej technologii zimowego utrzymania skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy gwarancjami na roboty budowlane w ramach których powstały przedmiotowe obiekty budowlane.

UWAGA: Na chodnikach dopuszcza się wyłącznie ciągniki o masie całkowitej do 300 kg wyposażone w:

- pługi lewo- i prawoskrętne sterowane z kabiny kierowcy o szer. roboczej od 1,2 do 1,8 m.

- rozsiewacze do piasku o ładowności do 1,5 m3, i/lub mikrociągniki dwukołowe o masie własnej do 150 kg wyposażone w pługi o szerokości roboczej od 0,6 do 1,2 m,

Wykonawca powinien posiadać ilość sprzętu i ludzi niezbędną do prawidłowego zabezpieczenia realizacji zadania uwzględniając wymogi Zamawiającego, wymogi czasowe, a także przyjęte standardy w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości.

Jezdnie, chodniki, schody, place, parkingi i drogi manewrowe objęte przedmiotem zamówienia podzielone zostały na standardy zimowego utrzymania i wyszczególnione w załącznikach:

Załącznik nr 2 – Standardy zimowego utrzymania jezdni, chodników, parkingów i placy

na terenie Gminy Miasto Krosno,

Załącznik nr 3 – Wykaz dróg i chodników do zimowego utrzymania 2017-2018,

Dopuszcza się posypywanie chodników chlorkiem sodu w przypadku wystąpienia marznącego deszczu tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

Ponadto w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia fakt użycia chlorku sodu na chodnikach zostanie potwierdzony na piśmie przez Zamawiającego.

Załącznik nr 3 – Wykaz dróg i chodników do zimowego utrzymania 2017-2018 Zamawiający określił poglądową długość jezdni do utrzymania zimowego oraz długość chodników leżących w ciągu dróg publicznych. Wykonawca na podstawie pomiarów w terenie i ogólnie dostępnego portalu https://krosno.webewid.pl/is2/iEwid/ zobowiązany jest do poprawy ewentualnych rozbieżności. Wykonawca wycenić w ofercie powinien prawidłową powierzchnię (długość) chodników oraz dróg.

Po podpisaniu umowy Wykonawca winien:

- W terminie 1 tygodnia od dnia podpisania umowy zorganizować bazę sprzętowo materiałową (jeżeli nie istnieje) na terenie miasta Krosna, gdzie znajdować się będą:

- Plac manewrowy, gdzie stacjonować będzie sprzęt używany przez Wykonawcę do prowadzenia akcji,

- Pomieszczenia przystosowane do przebywania ludzi w warunkach zimowych,

- Urządzenia do wytwarzania solanki,

- Urządzenia z pamięcią wewnętrzna z możliwością drukowania temperatury 
i wilgotności powietrza,

- Termometr gruntowy,

- W terminie 1 tygodnia od dnia podpisania umowy udostępnić numer telefonu, pod który Zamawiający całodobowo będzie mógł zgłaszać interwencje.

- W terminie 1 tygodnia od dnia podpisania umowy posiadać na terenie miasta Krosna zapas materiałów do zwalczania śliskości.

- W terminie 1 tygodnia od dnia podpisania umowy przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia Szczegółowy plan akcji zimowego utrzymania w sezonie 2017/2018.

Sprzęt podany w ofercie Wykonawcy winien być wyposażony w system lokalizacji położenia ( np.: GPS), który powinien zapewniać:

- kontrolę położenia urządzenia w czasie rzeczywistym,

- kreślenie na mapie przebytej trasy,

- przedstawienie historii przebytej trasy w formie tabelarycznej oraz graficznej,

- rejestrowanie, w jakim czasie prowadzone było płużenie, płużenie z posypywaniem, samo posypywanie lub brak płużenia i posypywania,

- nieprzerwane zbieranie danych o pojeździe w przypadku braku łączności z serwerem,

- automatyczną archiwizację danych oraz kontrolę dostępu do urządzenia i programu.

- Zdalna transmisja danych może odbywać się w dowolny sposób, który zapewni kontrolę w czasie rzeczywistym (radiomodem, GSM, GPRS, LTE itp.). Opłaty za przesyłanie danych i eksploatację systemu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca powinien zapewnić sprawne działanie systemu (urządzeń) przez cały okres obowiązywania umowy. Zaistniałe usterki w sprzęcie należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu (np. faksem lub e-mailem). Brak zapisu trasy pojazdu (GPS) uprawnia Zamawiającego do odmowy wypłaty lub potrącenia odpowiedniej części wynagrodzenia, a także może być potraktowany jako nienależyte wykonanie umowy upoważniające do obciążenia Wykonawcy karą umowną. W przypadku zgłoszenia awarii lub usterki (GPS) danego pojazdu, Zamawiający odstąpi od odmowy wypłaty lub potrącenia odpowiedniej części wynagrodzenia. Zgłoszenie awarii lub usterki nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania usługi. W razie awarii sprzętu możliwe jest czasowe wykorzystanie sprzętu nie zgłoszonego w ofercie z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej (e-mail). W takim przypadku minimalnym wymaganiem będzie wyposażenie sprzętu w urządzenie wskazujące trasę przejazdu.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do powyższych danych – dostęp do stanowiska w bazie Wykonawcy oraz w razie zgłoszenia takiej konieczności udostępnienie wydruków ww. danych. Jednocześnie Zamawiającemu należy zapewnić podgląd pracy sprzętu GPS w biurze Zamawiającego w budynku przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr 17 (komputer przenośny typu laptop wraz z oprogramowaniem bądź oprogramowanie) na czas trwania akcji zimowego utrzymania w sezonie 2017/2018.

Definicja zjawisk zimowych:

- śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego,

- śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni jezdni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały,

- nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni,

- błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów
i posypaniu jej środkami chemicznymi,

- gołoledź - rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0oC temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubośćna całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją trzy następujące warunki:
      - temperatura nawierzchni jest ujemna,

- temperatura powietrza jest w granicach od -6o C do +1o C,

- względna wilgotnośćpowietrza jest większa od 85%.

- lodowica - to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu, gdy temperatura powietrza nad powierzchnią jezdni obniżyła się poniżej 0o C. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubośćna całej powierzchni jezdni,

- śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką grubości kilku milimetrów,

- szron - to osad atmosferyczny, tworzący drobne lodowe kryształki w postaci igieł powstające na dowolnym podłożu hydrofilowym to skłonność cząsteczek chemicznych  do łączenia sie z wodą. Szron powstaje w wyniku kontaktu wilgotnego powietrza z podłożem o temperaturze poniżej 0 °C, zachodzi wówczas resublimacja pary wodnej, czyli jej bezpośrednia przemiana w ciało stałe. Jeżeli w powietrzu są przechłodzone krople wody, mogą powstawać formy pośrednie miedzy szronem a szadzią,

- szadź - to osad lodu powstający przy zamarzaniu małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu lub już narosłej szadzi. Składa sie ze zlepionych kryształków lodu narastając niekiedy do stosunkowo znacznych grubości, powodując łamanie sie pod jej ciężarem gałęzi drzew. Na gruncie i w pobliżu gruntu szadź osadza sie na przedmiotach po stronie nawietrznej – na ich krawędziach i miejscach ostro zakończonych. Rozróżnia sie szadź miękką i szadź twardą. Szadź miękka (i jej formy pośrednie z gołoledzią) powstaje, gdy podczas mgły składającej się z przechłodzonej wody jej cząsteczki zetkną sie z ciałem stałym i zanim zamarzną zdążą w większości rozpłynąć się. Szadź ta zawiera pewną ilość lodu bezpostaciowego. Szadź twarda oraz formy pośrednie ze szronem powstają, gdy krople dotykające już utworzonej szadzi lub szronu nie zdążą rozpłynąć się przed zamarznięciem. Szadź ta zawiera w swojej strukturze miejsca wypełnione powietrzem. Szadź jest często mylona ze szronem. Różnica polega na tym, że szron składa się z igiełek lodu, które mogą być rozgałęzione, ale nie tworzą zwartej bryły. Szadź zawiera kryształki lodu pozlepiane (igiełek nie ma lub jest ich niewiele).

Środki chemiczne stosowane w utrzymaniu zimowym:

- Do zapobiegania i zwalczania śliskości zimowej na drogach, stosowane będą następujące materiały:

- W zakresie temperatur do minus 9 stopni C – chlorek sodu (NaCl) zwilżony solanką (o stężeniu 20 %) w dawce w zależności od występujących zjawisk atmosferycznych od:

- 5 do 10 g/m2 – profilaktyka

- 10 do 20 g/m2 – gołoledź, lodowica, ubity śnieg, szron, szadź

- 20 do 30 g/m2  - opady śniegu

- W zakresie temperatur poniżej minus 9 stopni C – mieszanka chlorku sodu 
z chlorkiem wapnia (NaCl+CaCl2) w proporcji 75% do 25% w ujęciu wagowym, 
w dawce od 5 do 30 g/m2 w zależności od zjawisk atmosferycznych jw.,

- Mieszanka solno-piaskowa – posypywanie ulic na zlecenie Zamawiającego.

Wykonawca powinien różnicować dawkę stosowanych środków do zapobiegania 
i zwalczania śliskości w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych występujących na terenie miasta Krosna (różnice temperatur, wzniesienia, doliny lub opady śniegu na części miasta).

- Do zwalczania śliskości zimowej na chodnikach oraz ulicach o nawierzchniach tłuczniowych stosowany będzie piasek.