Załącznik Nr 2

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA JEZDNI, CHODNIKÓW, PARKINGÓW ORAZ PLACY

NA TERENIE MIASTA KROSNA w sezonie 2017/2018 r.

| Standard | Opis warunków standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu Z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) |
| --- | --- | --- |
|  | Jezdnia | Chodniki, parkingi | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez dyspozytora kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu |
| I Obejmuje: drogę krajową oraz rejon starego miasta | - czarna na całej szerokości (między krawężnikami), - przejezdność całodobowa, - odśnieżona na całej szerokości, - posypana na całej długości, | - odśnieżone na całej szerokości, - posypane na całej długości i szerokości - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia - czas wykonania od 2 do 4 godz. | - śnieg luźny - do 1 godzin - błoto pośniegowe – do 2 godzin - nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów śniegu i zamieci śnieżnych | - gołoledź – 1 godz. - szron – 2 godz. - szadź – 2 godz. - śliskość pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz. |
| II Obejmuje: drogi wojewódzkie | - czarna, - odśnieżona na całej szerokości, - posypana na całej długości, | - odśnieżone na całej szerokości, - posypane na całej długości i szerokości - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia 6 godz. | - luźny śnieg - do 2 godzin - błoto pośniegowe – do 4 godzin - zajeżdżony – występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu - zaspy – nigdy | - gołoledź – 1 godz. - szron – 3 godz. - szadź – 3 godz. - śliskość pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz. |
| III Obejmuje drogi: Powiatowe | - odśnieżona na całej szerokości, - posypana na całej długości, | - odśnieżone na całej szerokości, - posypane na całej długości i szerokości - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia | - luźny śnieg - do 3 godzin - błoto pośniegowe – do 6 godzin - zajeżdżony – występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu - zaspy – nigdy | - gołoledź – 1 godz. - szron – 4 godz. - szadź – 4 godz. - śliskość pośniegowa – 5 godz. - lodowica – 5 godz. |
| IV Obejmuje drogi: Gminne | - odśnieżona na całej szerokości, - posypana na całej długości, | - odśnieżone na całej szerokości, - posypane na całej długości i szerokości - składowanie śniegu w sposób nie utrudniający przejścia | - luźny śnieg - do 4 godzin - błoto pośniegowe – do 7 godzin - zajeżdżony – występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu - zaspy – nigdy | - gołoledź – 2 godz.. - śliskość pośniegowa – 6 godz. - lodowica – 6 godz. |
| V Obejmuje drogi: wewnętrzne | - odśnieżona na całej długości, - posypana na całej długości | Na parkingach odśnieżone i posypane na całej długości | - luźny śnieg - występuje - zajeżdżony - występuje - zaspy – mogą lokalnie powodować utrudnienia w ruchu samochodów osobowych | - gołoledź – 2 godz. - śliskość pośniegowa – 11 godz. |