MKZ.4125.07.01.2018.R			   	           	Krosno, dnia 12.03.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dotyczące  zamówienia poniżej  30 000 euro w trybie przetargowym

(zgodnie z zapisem § 10 załącznika do zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro zmienionego Zarządzeniem Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15.04.2014 r.

Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:

- Opis przedmiotu zamówienia:

Prace remontowe i budowlane grobowca Dunikowskich z cmentarza przy 
ul. Wyszyńskiego w Krośnie

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych i budowlanych nagrobka Dunikowskich znajdującego się na cmentarzu przy ul. Wyszyńskiego 
w Krośnie (sektor A3, nr rzędu A, nr grobu 11).

Generalnym założeniem podejmowanych prac jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań naprawczych skoncentrowanych przede wszystkim na:

- przywróceniu właściwości technicznych uszkodzonym elementom grobowca,

- eliminacji przekształceń plastyczno - estetycznych,

- osuszeniu i izolacji ceglanych ścian,

- odnowienie kamiennych tablic nagrobnych.

Powyższe pozwoli na przybliżeniu pierwotnego wyrazu estetycznego oraz zasadniczo uratuje istnienie obiektu. Grobowiec jest w złym stanie technicznym, podciągająca woda spowodowała odspojenie tynków oraz degradację cegły. Dlatego proponuje się aby zasadnicze prace prowadzić ze szczególną uwagą i poszanowaniem dla zachowanej historycznej substancji obiektu.

Harmonogram realizacji prac:

Proponowane postępowanie konserwatorskie:

- Usunięcie odspojonych tynków.

- Dezynfekcja powierzchni murowych preparatem biobójczym.

- Zasadnicze oczyszczenie powierzchni wątku ceglanego z zanieczyszczeń.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – pionowej i poziomej w postaci iniekcji krystalicznej.

- Odwodnienie posadowienia grobowca przy zastosowaniu drenażu „francuskiego”.

- Oczyszczenie powierzchni cegły z brudu, nawarstwień biologicznych i

sztucznej patyny przy zastosowaniu metod stosowanych przy obiektach zabytkowych.

- Odsolenie wybranych partii murów oraz kamienia – metodą migracji soli do

rozszerzonego środowiska.

- Impregnacja wzmacniająca kamienia i części murowych preparatem krzemoorganicznym.

- Spoinowanie zaprawą o podwyższonej hydrauliczności, zawierającą wapno trasowe.

- Uzupełnienie ubytków cegły zaprawą mineralną.

- Hydrofobizacja powierzchni murów ceglanych preparatem krzemoorganicznym.

- Nałożenie zapraw tynkarskich.

- Zabezpieczenie zadaszenia grobowca warstwą hydroizolacyjną – szlam mineralny odpornych na promieniowanie uv.

- Scalenie kolorystyczne.

  - Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy 
z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym.

Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia:

  - Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

- rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie prac: 30.05.2018 r.

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotowego zadania będzie się odbywać na podstawie faktury końcowej wystawionej po prawidłowym wykonaniu kompletnego zadania.

Płatność nastąpi w terminie do 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

4. Sposób przygotowania oferty:

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku „OFERTA”.

b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

c) Na kopercie zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy umieścić napis tytułu zamówienia Prace remontowe i budowlane grobowca Dunikowskich z cmentarza przy

ul. Wyszyńskiego w Krośnie – Miejski Konserwator Zabytków UM Krosna. Nie otwierać przed 19-03-2018r. przed godz. 12:00.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna - ul. Lwowska 28a w pokoju nr 01.

6. Termin składania ofert upływa dnia  19-03-2018r. o godz. 9:00.

7. Kryterium oceny ofert:

- cena – 100%

8. Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna w godz.: poniedziałek: 730 - 163º; wtorek – czwartek: 730 - 153º; piątek: 730 - 143º w pokoju nr 31 i pod numerem telefonu  0-13-47-436-31.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych 
w budżecie miasta.

10. W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.

Wykaz załączników:

- Wykaz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Oferta