Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH

„Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy Białobrzegi w Krośnie”

(roboty budowlane, dostawa, usługa)

1.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.	Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji zadania  p.n.: „Zakup 
i montaż siłowni plenerowej na terenie Dzielnicy Białobrzegi w Krośnie (roboty budowlane, dostawa, usługa).”

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT  PRZETARGOWY  I  KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I  REALIZACJI  ROBÓT  WYMIENIONYCH W  POZ.  1.1.

3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

  - Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych 
w pkcie 1.1. niniejszej specyfikacji.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z  SWT 
i poleceniami Inspektora.

3.3 	Zakres prac:

Urządzenia wchodzące w skład siłowni:

1) Biegacz + Pylon + Orbitek  - na jednym pylonie, po jego dwóch stronach;

2) Wyciąg górny + Pylon + Wyciskanie siedząc - na jednym pylonie, po jego dwóch stronach

3) Ławeczka + Pylon + Prostownik pleców - na jednym pylonie, po jego dwóch stronach;

4) Twister + Wahadło - na jednym pylonie, po jego dwóch stronach;

5) Wioślarz + Pylon + Prasa nożna - na jednym pylonie, po jego dwóch stronach;

6) Ławka Parkowa

7) Tablica informacyjna

Bezobsługowe urządzenia sprawnościowe odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Zamówienie obejmuje urządzenia wraz z elementami nośnymi i całym niezbędnym do montażu osprzętem. Każde z urządzeń zostanie zainstalowane (fundament) przez dostawcę w cenie zakupu (certyfikowany montaż umożliwiający uzyskanie gwarancji na sprzęt). Elementy urządzeń narażone na duże zużycie, takie jak siedziska, pedały i oparcia muszą być wykonane ze stali chromoniklowej, by zapewnić odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, zastosowane są sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory). Malowanie proszkowe 
z podkładem cynkowym zapewniające ochronę antykorozyjną. Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu. Urządzenia są wykonane w oparciu o normy PN-EN 16630:2015-06 oraz PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia są bezpieczne i przeznaczone dla dzieci, dorosłych i seniorów w podeszłym wieku. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 120 kg.

Kolorystyka urządzeń zostanie ustalona telefonicznie po wyłonieniu dostawcy urządzeń siłowych.

Plac o powierzchni 240 m2 przeznaczony pod urządzenia powinien zostać utwardzony kostką brukową.

Zakres prac obejmuje:

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod utwardzany plac);

- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia;

- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;

- ułożenie obrzeży 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem;

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabiliz. mech. o gr. 10 cm;

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor szary, grafitowy i czerwony);

- prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.

3.4. Wykonawca robót, będzie realizował podany w pkt 3 ust. 3.3. zakres prac na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

  - W przypadkach konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki,  zakres prac do wykonania będzie zlecany telefonicznie. Zlecone prace należy wykonać 
w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji, Zamawiający określa czas rozpoczęcia  robót, maksymalnie do 3 godz. od wezwania. Wykonanie powyższych prac może nastąpić  w dni robocze jak również w niedzielę i święta.

4.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

4.1.    Odpowiedzialność  Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność 
z wymaganiami określonymi przez SWT.

  - Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który w terminie do 2 dni zobowiązany jest do ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie  Inspektora o wykonaniu robót.

  - W czasie kontroli jakości należy:

- sprawdzić poprawność i sztywność mocowania elementów wsporczych   poszczególnych elementów w stopach fundamentowych lub gruncie;

- sprawdzić geometryczną regularność montowanych elementów;

- sprawdzić jednolitość malowania poszczególnych elementów.

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu  warunków  określonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie realizacji zleconych robót. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

  - Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokument gwarancyjny dla montowanych urządzeń;

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie.

6. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

6.1. Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do  wystawienia faktury.

  - Rozliczenie wykonanych prac następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście  wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

6.3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy.

6.4. Termin płatności - do 14 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego