Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC 
NA 
„KONSERWACJA,  OPRÓŻNIANIE  I  CZYSZCZENIE SEPARATORÓW  ORAZ  ZBIORNIKÓW  ROPOPOCHODNYCH ZAINSTALOWANYCH  NA  SIECIACH  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  NA  TERENIE MIASTA  KROSNA w 2018r.”

KONSERWACJA, OPRÓŻNIANIE  I  CZYSZCZENIE  SEPARATORÓW  ORAZ ZBIORNIKÓW ROPOPOCHODNYCH  ZAINSTALOWANYCH  NA  SIECIACH  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  NA  TERENIE  MIASTA  KROSNA

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją, opróżnianiem i czyszczeniem separatorów ropopochodnych.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania oferty wykonawcy, dotyczącej dwukrotnego serwisu następujących separatorów:

Miasto Krosno – zestawienie separatorów na miejskiej kanalizacji deszczowej

| Lp. | Urządzenie i jego lokalizacja | Nr działki | Typ i parametry separatora | Objętość czynna separatora m3 | Typ i parametry osadnika | Objętość czynna osadnika m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Separator STEJAX ul. Rzeszowska 2 separatory + 2 osadniki (w chodniku naprzeciwko ul. Sportowej) | 64/1 (obręb Turaszówka) krzyżówka z działką 598 | STEJAX Bs – O 20/200 l/s Koalescencyjny DN 1500 Hw = 1,55 m | 2,75 | DN 2000 Hw = 1,15 | 3 |
| 2. | Separator ECOL – UNICOL 2 separatory + 2 osadniki Skrzyżowanie ulic Zręcińskiej z Podkarpacką (w terenie zielonym od ul. Pużaka) | 74/12 (obręb Przemysłowa) | ECOL - UNICOL 20/200 l/s Dn 1500 Hw = 1,67m | 3 | DN 2000 Hw = 1,7 m | 5 |
| 3. | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik Skrzyżowanie ulic Zręcińskiej z Decowskiego po lewej stronie skrzyżowania w terenie zielonym | 1906/4 (obręb Polanka) | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny DN 2500 Hw = 1,90m | 4 | DN 2000 Hw =1,17m | 5 |
| 4. | Separator AWAS-BK 1 separator + 1 osadnik ul. Paderewskiego przy szaletach miejskich na Podwalu | 2294/1 2294/2 (obręb Śródmieście) | AWAS-BK i Ng 30 Benzynowo- Koalescencyjny DN 1500 Hw=1,2 m | 4,5 | Dn 1200 Hw = 1,4 m | 1,2 |
| 5. | Separator AWAS SK 1 separator + 1 osadnik ul. Słowackiego mały parking przy ul. Legionów | 1687/11 w obrębie działki 2191 (obręb Śródmieście) | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny | 4 | DN 2500 Hw = 1,9 m | 5 |
| 6. | Separator AWAS-BK 1 separator + 1 studnia przelewowa ul. Legionów (pomiędzy trybunami a boiskiem Orlik) | 1689/1 (obręb Śródmieście | AWAS –BK 150 Benzynowo- Koalescecyjny | Możliwość magazynowania oleju 6 | Studnia przelewowa AWAS – SP Q=1200 l /s dn 800 współpraca z separatorem typu Awas Bk Ng 150 | 88 |
| 7. | Separator STEJAX 1 separator ul. Zagórze w obrębie domu nr 8, 10) | 144/1 lub 142/2 (obręb Krościenko Niżne) | STEJAX Bs – O 20/200 l/s Koalescencyjny DN 1500 Hw = 1,55 m | 2,75 | brak |  |
| 8. | Separator AWAS-BK 1 separator ul. Fredry baza MKS | 508/8 (obręb Krościenko Niżne) | AWAS-BK NG 15 Benzynowo- Koalescencyjny DN 1000 Hw = 1,1 m | 5 | brak |  |
| 9. | Separator AWAS-SK 400 1 separator ul. Fredry baza MKS | 508/8 (obręb Krościenko Niżne) | AWAS-SK 400 DN 2500 Hw = 1,9 m | 10 | brak |  |
| 10. | Separator AWAS-SK 400 1 separator ul. Niepodległości po prawej stronie mostu w terenie zielonym | 840/3 (obręb Krościenko Niżne) | AWAS-SK 400 Benzynowo- Koalescencyjny Dn 2500 Hw = 1,9 m | 10 | brak |  |
| 11. | Separator AWAS-H- 1 separator ul. Nad Badoniem (Separator w zieleńcu nad rzeką) | 349 360/1 (obręb Suchodół) | AWAS-H-1900/ NG 15 Koalescencyjny DN 2000 Hw = 2,3 m | 5 | brak |  |
| 12. | Osadnik ECOL – UNICOL, 1 osadnik ul. Decowskiego przy szkole | 495 (obręb Polanka) |  |  | ECOL – UNICOL DN 2500 Hw=2,1m | 10 |
| 13. | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik ul. Lotników/ Kaczorowskiego (do potoku Marzec) | 399 (obręb Przemysłowa) | AWAS-SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny | 8 | AWAS-S V=10 000 | 8 |
| 14. | Separator AWAS-SK 1 separator + 1 osadnik ul. Witosa/Ikara (do potoku Lubatówka) | 155/2 (obręb Suchodół) | AWAS-SK 100/1000 koalescencyjno - cyrkulacyjny | 10 | AWAS-S V=25 000 | 13 |
| 15. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator +osadnik (parking przy ul. Okrzei naprzeciw Galerii Zawodzie | 429/2 (obręb Krościenko Niżne) | PSW Lamela 10/100 |  | OS Ø 2000 V = 5 m3 | 5 |
| 16. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator + 1 osadnik (pobocze ul. Hallera) | 3314/12 (obręb Krościenko Niżne) | PSW Lamela 10/100 |  | OS Ø 2000 V = 3,5 m 3 | 3,5 |
| 17. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 40/400 1 separator + 1 osadnik (pobocze ul. Podkarpacka Tysiąclecia) | 212/1, 212/2 (obręb Polanka) | Separator lamelowy PSW LAMELA 40/400 |  | Osadnik V = 10 m 3 | 10 |
| 18. | Separator ECOL – UNICON PSW Lamela 10/100 1 separator + 1 osadnik (pobocze ul. Reymonta) | 1047 (obręb Suchodół) | PSW Lamela 10/100 |  | Osadnik V = 3 m 3 | 3 |
| 19 19 | Osadnik HEK-EN 60 000 1 osadnik (ul. Pochyła, teren zielony od strony rzeki) | 1166 (obręb Śródmieście ) |  |  | HEK-EN OS Ø 3000 V= 60 m3 Hw = 3,36 m | 60 |
| 20. | Osadnik HEK-EN 10 000 1 osadnik (teren zielony w okolicy wiaduktu ul. Pochyła) | 1175/2 (obręb Śródmieście) |  |  | HEK-EN OS Ø 1600 V= 10 m3 Hw = 1,95 m | 10 |
| 21. | Separator Oksydan 100/1000 1 separator + 1 osadnik ( teren zielony przed wiaduktem od strony bloków) | 3082/7 (obręb Śródmieście) | OKSYDAN-B 100/100 |  | OKSYDAN –PZM 25 000 V=25m3 | 25 |
| 22. | Separator AWAS – SK 40/400 1 separator (teren zielony przy McDonald’s ul. Piastowska) | 3022/1 (obręb Śródmieście) | AWAS – SK 40/400 koalescencyjno-cyrkulacyjny | 8 | brak | brak |
| 23. | Separator Oksydan 50/500 1 separator +1 osadnik ( ul. Bieszczadzka, po prawej stronie na wysokości myjni) | 1899/3 (obręb Suchodół) | OKSYDAN-B 50/500 |  | OKSYDAN PZM 7 500 V=7,5 m3 | 7,5 |
| 24. | Separator ECOL – UNICON ESL 20/200 + osadnik ECOL-UNICON OS 7500 1 separator + 1 osadnik (ul. Bieszczadzka prawa strona poniżej myjni) | 1899/4 (obręb Suchodół) | Separator lamelowy ECOL UNICON ESL 20/200 |  | OS 2500/7,5 V= 7,5 m3 Hw = 1,7 m | 7,5 |
| 25. | Separator lamelowy z komorą szlamową NavoTech 1 separator (ul. Słoneczna) | 174/1 ( obręb Suchodół) | Separator koalescencyjno – lamelowy SL-FOZP-PE-15/150-1,5 | 1,5 | brak | brak |
| 26 | Separator Oksydan –BL 100/1000 1separator + 1 osadnik ( zamontowany w chodniku) ul. Kopalniana | 1781/1 1782/1 (obręb Krościenko Niżne | Separator Oksydan –BL 100/1000 |  | OKSYDAN PZM 3 500 V=3,5 m3 | 3,5 |

  - Zakres robót objętych SST

    - Wykonawca ma udokumentować ważną koncesję zezwalającą na utylizację odpadów
 	i miejsce ich utylizacji;

    - Potwierdzenie gotowości przyjazdu do Krosna w terminie trzech dni od
    powiadomienia  Zamawiającego;

    - Wykonawca w potwierdzeniu o przyjeździe wskaże imiennie osobę odpowiedzialną za
     wykonanie prac;

Usługa opróżniania i konserwacji separatorów obejmuje:

- całkowite opróżnienie separatora, osadnika i studni przyłączeniowej,

- czyszczenie separatora,

- kontrolę stanu technicznego i konserwację elementów składowych separatora:

- przegroda przelewowa,

- sekcja lamelowa,

- komora koalescencyjna

- mata filtracyjna,

- wkład kokosowy,

- zawór pływakowy,

- króćce dopływ / odpływ

- transport odpadów do neutralizacji,

- unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych, kody odpadów:

  - 130501 – odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

  - 130507 – szlamy z odwadniania olejów w separatorach

  - 130507 – zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

- napełnienie separatora czystą wodą, aż do przelewu na wylocie,

- uporządkowanie terenu wokół separatora,

- sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatora i odbiorem odpadów niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu,

- usunięcie zawartości odrębnych osadników.

- MATERIAŁY

Woda do napełniania zbiorników:

- miejsce poboru wody: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Krośnie 
Sp. z o.o., ul. Fredry 12

Wykonawca jest zobligowany do pokrycia kosztów zakupu wody.

- SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca przystępujący do czyszczenia separatorów powinien wykazać się możliwością korzystania ze specjalistycznych wozów asenizacyjnych, wyposażonych w kompresory ciśnieniowe przystosowane do odbioru mieszanin wodno olejowych.

- TRANSPORT

  - Środki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportowych spełniających wymagania do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Opróżnianie urządzeń

Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów powstających podczas opróżniania i oczyszczania separatorów. Odbiór odpadów z urządzenia należy wykonać za pomocą specjalistycznego wozu asenizacyjnego. Następnie należy dokładnie umyć ściany separatora oraz poszczególne jego elementy (komora koalescencyjna, maty filtracyjne, sekcje żaluzjowe, itp). Powstałe popłuczyny należy również odebrać wozem asenizacyjnym, a zbiornik napełnić wodą.

  - Transport odpadów do neutralizatorni

Odbierane odpady niebezpieczne należy przewieźć własnym transportem zgodnie z zasadami i wymaganiami uregulowanymi w Ustawie - Prawo o ruchu drogowym, a także Rozporządzeniami w sprawie warunków przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

  - Składowiska odpadów

Wywożenie i unieszkodliwianie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na:

- składowiskach własnych Wykonawcy, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe organy ochrony środowiska.

  - Sporządzenie dokumentacji

Po wykonaniu usługi dla każdego systemu należy sporządzić dokumenty związane 
z odbiorem odpadów niebezpiecznych tj.

- protokół czyszczenia urządzeń i odbioru odpadu,

- kartę przekazania odpadu,

- Wykonawca dołączy do protokołu odbioru lub faktury nośnik PENDRIVE z wykonaną dokumentacją fotograficzną wszystkich wykonanych zdjęć dotyczących realizacji wykonanych prac.

Warunkiem płatności za wykonaną usługę jest przesłanie dokumentu potwierdzającego przyjęcie osadów w miejscu utylizacji.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót przeprowadzana będzie ciągła wizualna kontrola poprawności oczyszczania urządzeń, zgodnie z wymaganiami pkt. 5.

- OBMIAR ROBÓT

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa oczyszczenia poszczególnych urządzeń jest 1m3 pobranych z urządzeń (separator + osadnik + studnia przyłączeniowa) urządzenia.

- ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST jeśli potwierdzona zostanie wizualna ocena, że roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.

Ze strony zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzór i odbiory są pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej: Krzysztof Smerecki – Naczelnik oraz Magdalena Mazur-Wójcik  – pracownik.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Cena jednostki obmiarowej

Ceną jednostki obmiarowej i rozliczeniowej jest 1m3 i obejmuje:

- dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjną,

- roboty przygotowawcze,

- kontrola drożności przepływu (wlot - wylot) oraz oczyszczenie końcówek,

- całkowite opróżnienie separatora i osadnika,

- czyszczenie separatora,

- kontrola stanu technicznego i konserwacja elementów składowych separatora,

- przegroda przelewowa,

- sekcja lamelowa,

- mata filtracyjna,

- zawór pływakowy,

- króćce dopływ / odpływ

- napełnienie zbiornika wodą,

- sporządzenie dokumentów związanych z odbiorem odpadów niebezpiecznych,

- transport odpadów do neutralizacji,

- unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, Instrukcją Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym oraz wymogami kultury technicznej.

  - Po zakończeniu prac należy dokonać uprzątnięcia i uporządkowania, terenu 
i miejsca wokół prowadzonych prac.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody, wynikające ze złej organizacji i sposobu prowadzenia tych prac.

- TERMINY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może zlecać wykonania prac objętych zamówieniem innym osobom lub firmom.

  - Termin umowny

Zalecany termin wykonania zadania:

- I etap od 7 maja do 25 maja 2018 r.
- II etap od 22 października do 16 listopada 2018 r.