Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH

„Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Ogródka Jordanowskiego w Krośnie”

(roboty budowlane, dostawa, usługa)

1.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.	Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji zadania  p.n.: „Zakup 
i montaż urządzeń zabawowych na terenie Ogródka Jordanowskiego w Krośnie (roboty budowlane, dostawa, usługa).”

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT PRZETARGOWY  I KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I REALIZACJI ROBÓT WYMIENIONYCH W POZ.  1.1.

3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

  - Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych 
w pkcie 1.1. niniejszej specyfikacji.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z  SWT 
i poleceniami Inspektora.

3.3 	Zakres prac:

Urządzenia wchodzące w skład placu zabaw:

1) Zestaw zabawowy „Samolot” elementy zestawu: - podest „Skrzydła”

- podest „Pokład”

- zjeżdzalnia,

- 2x balkoniki

- 2x okna „BULAJE”

- ławeczka

- 2x tablica do rysowania

2) Zestaw zabawowy „Kuter” elementy zestawu: - podest „Pokład” z dachem,

- zjeżdzalnia,

- 2x okna „BULAJE”

- ster

- tablica do rysowania

- trap

3) Huśtawka podwójna elementy zestawu: - łańcuch atestowany – stal nierdzewna

- belki nośne 100x100 mm drewno klejone

- belka pozioma metalowa 80x80mm cynkowana ogniwo

- kotwy stalowe – cynkowane ogniwo

- siedzisko gumowe płaskie 1 szt.

- siedzisko gumowe koszyczek 1 szt.

4) Bujak na sprężynie 2 x  	- płyta HDPE dwukolorowa

- sprężyna 20 mm, fi 200 mm

- stopa montażowa – stal ocynkowana

- uchwyt – stal nierdzewna

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie:

- montaż 5 urządzeń zabawowych- placu zabaw zgodnie z ich kartami technicznymi, określającymi m.in. ich strefę bezpieczeństwa oraz wytycznymi producenta w zakresie posadowienia obiektów oraz zastosowanie zalecanych przez niego kotew, betonowych elementów fundamentu, itp.

- nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw ze żwiru o frakcji 2 ÷ 8 mm i gr 30 cm na w-wie separującej z geowłóknina o powierzchni 120 m2.

Wokół utwardzonych nawierzchni ze żwiru zostanie ułożone obrzeże betonowe o wymiarach 6x20x100 cm z nakładką z granulatu SBR w kolorze czerwonym na ławie betonowej z oporem. dopuszcza się wykonanie obrzeży w postaci gumowych obrzeży z granulatu SBR.

Projektowane urządzenia zostały zlokalizowane przy ciągu pieszym i stanowią element rekreacyjno- sportowy uatrakcyjniający niezagospodarowaną przestrzeń zieloną.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż istniejących urządzeń placu zabaw w obrębie terenu objętego inwestycją;

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod nawierzchnię bezpieczną utwardzoną );

- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia;

- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw zgodnie z punktem 5.2;

- ułożenie obrzeży 6x20x100 cm z nakładką z granulatu SBR w kolorze czerwonym na ławie betonowej z oporem zgodnie z rysunkiem

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw ze żwiru o frakcji 2÷8 mm i gr. 30 cm na w-wie separującej z geowłókniny;

- prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.

3.4. Wykonawca robót, będzie realizował podany w pkt 3 ust. 3.3. zakres prac na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

  - W przypadkach konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki,  zakres prac do wykonania będzie zlecany telefonicznie. Zlecone prace należy wykonać w trybie natychmiastowym. 
W takiej sytuacji, Zamawiający określa czas rozpoczęcia  robót, maksymalnie do 3 godz. od wezwania. Wykonanie powyższych prac może nastąpić w dni robocze jak również w niedzielę i święta.

4.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

4.1.    Odpowiedzialność  Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SWT.

  - Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który w terminie do 2 dni zobowiązany jest do ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie  Inspektora o wykonaniu robót.

  - W czasie kontroli jakości należy:

- poprawność ułożenia betonu w planie,

- poprawność cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,

- sprawdzić jednolitość malowania poszczególnych elementów

poprawność ułożenia zbrojenia.

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu  warunków  określonych w specyfikacji technicznej.

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie realizacji zleconych robót. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

  - Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokument gwarancyjny dla montowanych urządzeń;

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie.

6. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

6.1. Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do  wystawienia faktury.

  - Rozliczenie wykonanych prac następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście  wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

6.3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy.

6.4. Termin płatności - do 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego