SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH

„Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Stefana Grota – Roweckiego

w Krośnie”

1.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji zadania  p.n.: „Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Stefana Grota – Roweckiego w Krośnie”

2.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT  PRZETARGOWY I KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I  REALIZACJI  ROBÓT WYMIENIONYCH
W POZ. 1.1.

3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

  - Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych 
w punkcie 1.1. niniejszej specyfikacji.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z  SWT
i poleceniami Inspektora.

3.3 	Zakres prac:

Urządzenia wchodzące w skład siłowni oraz strefy relaksu:

1) Trenażer nóg – wyciskanie + wioślarz;

2) Ławeczka skośna + Przywodziciel odwodziciel;

3) Orbitrek + Trenażer nóg – nożyce;

4) Surfer + Nożyce poprzeczne;

5) Drabinki równoległe + Drabinka;

6) Twister + Stepper;

7) Stół do gry w szachy;

8) Tablica informacyjna;

9) Ławka Parkowa – 4 szt.;

10) Kosz na śmieci – 2 szt.

Bezobsługowe urządzenia sprawnościowe odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Zamówienie obejmuje urządzenia wraz z elementami nośnymi i całym niezbędnym do montażu osprzętem. Każde z urządzeń zostanie zainstalowane (fundament) przez dostawcę w cenie zakupu (certyfikowany montaż umożliwiający uzyskanie gwarancji na sprzęt). Elementy urządzeń narażone na duże zużycie, takie jak siedziska, pedały i oparcia muszą być wykonane ze stali chromoniklowej, by zapewnić odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Gumowe części amortyzujące (odbojniki) przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym do ramy urządzenia. Śruby metryczne ocynkowane. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe, bezobsługowe, metryczne. W urządzeniach, w których następuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ćwiczącego, zastosowane są sprężyny gazowe zwalniające (amortyzatory). Elementy urządzeń powinny być wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, zapewniając ochronę antykorozyjną. Instalacja do fundamentów betonowych minimum 30 cm pod powierzchnią gruntu. Urządzenia są wykonane w oparciu
`o normy PN-EN 16630:2015-06 oraz PN-EN 1176:2009 potwierdzone aktualnym świadectwem lub certyfikatem. Urządzenia są bezpieczne i przeznaczone dla dzieci, dorosłych i seniorów w podeszłym wieku. Dopuszczalna waga ćwiczącego to 140 kg.

Kolorystyka urządzeń zostanie ustalona telefonicznie po wyłonieniu dostawcy urządzeń siłowych.

Plac o powierzchni około 310 m2 przeznaczony pod urządzenia powinien zostać utwardzony kostką brukową.

Zakres prac obejmuje:

a) Budowę siłowni Fitness

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod utwardzony plac)

- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia

- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,

- ułożenie obrzeży 6x20x100cm na ławie betonowej z oporem,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabili. mech. o gr. 10cm

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit lub Holland gr. 6cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 4cm (kolor szary i czerwony)

b) Budowę strefy relaksu

- roboty ziemne (koryto pod utwardzony plac)

- dostawa i montaż stołu do szachów wraz z ławkami,

- ułożenie obrzeży 6x20x100cm na ławie betonowej z oporem,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20cm (pod nawierzchnię z kostki

brukowej)

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabili. mech. o gr. 10cm (pod

nawierzchnię z kostki brukowej)

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit lub Holland gr. 6cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 4cm (kolor szary i czerwony)

c) Prace wykończeniowe (uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą).

3.4. Wykonawca robót, będzie realizował podany w pkt 3 ust. 3.3. zakres prac na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

  - W przypadkach konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki, zakres prac do wykonania będzie zlecany telefonicznie. Zlecone prace należy wykonać w trybie natychmiastowym.
W takiej sytuacji, Zamawiający określa czas rozpoczęcia robót, maksymalnie do 3 godz. od wezwania. Wykonanie powyższych prac może nastąpić w dni robocze jak również w niedzielę i święta.

4.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Odpowiedzialność Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SWT.

  - Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który w terminie do 2 dni zobowiązany jest do ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie  Inspektora o wykonaniu robót.

  - W czasie kontroli jakości należy:

- sprawdzić poprawność i sztywność mocowania elementów wsporczych   poszczególnych elementów w stopach fundamentowych lub gruncie;

- sprawdzić geometryczną regularność montowanych elementów;

- sprawdzić jednolitość malowania poszczególnych elementów.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych
w niniejszej specyfikacji technicznej.

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie realizacji zleconych robót. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

  - Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokument gwarancyjny dla montowanych urządzeń;

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie.

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do  wystawienia faktury.

  - Rozliczenie wykonanych prac następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych
i odebranych robót oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

  - Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy.

  - Termin płatności - do 14 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.