ZP.271.124.2018				    			 Krosno, dnia 26.09.2018r.

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy  postępowania: „Budowa bike parku - parku rowerowego (pumptrack - skocznie, chopy, bandy)”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Brak jest parametrów geowłókniny separacyjnej podbudowy toru asfaltowego – proszę o podanie wymagań.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wskazuje wymagania dotyczące geowłókniny:

- wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach: wartość średnia ≥ 10,0 kN/m,

- wydłużenie przy zerwaniu w obu kierunkach: wartość średnia ≥ 40 %,

- odporność na przebicie statyczne: wartość średnia ≥ 1,50 kN,

- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: wartość średnia  ≥ 70 l/m2s

- charakterystyczna wielkość porów O90: wartość średnia od 80 do 120 µm

- przewidywana trwałość w gruncie naturalnym: co najmniej 25 lat