I.7013.694.1.2019.K						        Krosno, dnia 18.03.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Godziny pracy :

w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

w piątki w godz. 730 do 1430;

tel. 13 47 43 209

fax 13 47 43 206

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (§ 8 pkt 2 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. zmienione zarządzeniem              Nr 1059/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 15 kwietnia 2014r.– publikacja na stronie internetowej Zamawiającego (www.krosno.pl).

Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia

„Zwiększamy aktywność fizyczną – remont sali gimnastycznej w MZS nr 8 w Krośnie”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45262690-4 - Remont starych budynków

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół nr 8 w budynku przy ul. Prochownia 7 w Krośnie. Sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych 10,0 x 17,6 m wyposażona w wyeksploatowaną podłogę sportową na ruszcie drewnianym oraz wykładzinę PVC o gr. 6 mm. Ściany do wysokości ok. 2,7m pokryte farbą olejną. Wysokość sali mierzona do pokrycia wynosi od 6,0 do 6,5 m. Pokrycie stanowią płyty prefabrykowane oparte na stalowej kratownicy w rozstawie ok. 3,0 m. Sala wyposażona w instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami płytowymi zabezpieczonymi siatką plecioną w ramach z kątowników stalowych. Okna PVC zabezpieczone od wewnątrz siatką plecioną w ramach z kątowników stalowych – konstrukcja uchylna umożliwiająca swobodny dostęp np. podczas mycia okien. Na ścianach zamontowane podwójne drabinki gimnastyczne w ilości 9 szt., drabinki na szynach z siatką do wspinania w ilości 2 szt. oraz 2 szt. niskich ścianek wspinaczkowych. Za oświetlenie odpowiadają oprawy (5 szt.) podwieszone do dolnego pasa kratownic dachowych o mocy źródła światła wynoszącej 250 W każda.

Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ przedmiarze robót, obejmującym między innymi:

- Demontaż istniejącego wyposażenia sali sportowej (tablic do koszykówki, drabinek gimnastycznych, ścianek wspinaczkowych, szyn ściennych do siatkówki, osłon grzejnikowych, opraw oświetleniowych, instalacji oświetlenia).

- Rozbiórkę istniejącej podłogi sportowej wraz z wszystkimi warstwami podbudowy i listwami przyściennymi oraz progami, oczyszczenie istniejącej wylewki betonowej.

- Przygotowanie powierzchni oraz odmalowanie stalowych kratownic dachowych

Powierzchnię oczyścić do stopnia St2 oraz zabezpieczyć system malarskim o trwałości M (5 -15 lat), kategoria korozyjności atmosfery C2.

- Wymiana istniejących opraw na oprawy LED w ilości 10 szt. (dwa rzędy po 5 szt.). Parametry opraw:

  - Skuteczność oprawy ≥ 120 lm/W,

  - Moc oprawy ≥ 100 W,

  - Barwa światła: neutralna biała (4000-4500 K),

  - Wskaźnik oddawania barw CRI: RA ≥ 80,

  - Materiał wykonania: obudowa z odlewu z aluminium, lakierowana proszkowo,

  - Klasa szczelności ≥ IP65,

  - Klasa odporności mechanicznej: IK10,

  - MTBF ≥ 50 000 h

  - Trwałość strumienia świetlnego 80 % (L80B20) ≥ 50 000 h,

  - cosϕ(PF) ≥ 0,90

  - Oznaczenie CE

Aktualna instalacja elektryczna umożliwia niezależne sterowanie oświetleniem w proporcjach 2/2/1 – należy zachować aktualny podział. Wykonać podejścia do dwóch sztuk opraw z każdego jednego obecnego. Nowe wyłączniki zabudować w skrzynce podtynkowej z drzwiczkami – zabezpieczenie przed uderzeniem piłki. Wykonawca przed montażem opraw przedstawi obliczenia natężenia oświetlenia oraz po zakończeniu robót pomiary natężenia oświetlenia.

- Montaż dwóch opraw oświetlenia awaryjnego oraz jednej oprawy ewakuacyjnej z piktogramem (nad drzwiami) wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej podtynkowej. Oprawy zabezpieczone siatką ochronną. Opracowanie projektu oraz dobór opraw po stronie Wykonawcy.

- Przygotowanie ścian do malowania, zeskrobanie istniejących powłok malarskich, lamperii, gruntowanie oraz szpachlowanie. Na ścianach zastosować gładź gipsową; całość zagruntować.

- Malowanie ścian powyżej 3,0 m na kolor do pełnej wysokości pomieszczenia (farba lateksowa 1 klasy odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300) oraz sufitów (farba akrylowa). Do wysokości 3,0 m na ścianach wykonać systemową powłokę dekoracyjną na bazie żywic akrylowych z pigmentami, wzór do akceptacji użytkownika obiektu (wielokolorowa powłoka dekoracyjna nakładana przy pomocy pistoletu niskociśnieniowego – tapeta natryskowa, odporna na szorowanie z przeznaczeniem do obiektów użyteczności publicznej). Wszystkie zastosowane farby muszą posiadać atest PZH.

- Montaż regulowanych tablic i koszy – 2 kpl.

- Tablica do koszykówki ze szkła akrylowego o gr. 10 mm wraz z ramą metalową. Wymiary tablicy 105 x 180 cm. Rama wyposażona w dodatkowe mocowanie obręczy do konstrukcji.

- Obręcz z wbudowanym mechanizmem uchylnym, sprężynowa z haczykami, mocowanie siatki 12 uchwytami, malowana proszkowo.

- Siatka gr. 3 mm.

- Mechanizm regulacji wysokości tablicy w przedziale od 260 do 305 cm. Regulacja ręczna za pomocą korby. Rama z profili stalowych zamkniętych 40x40x2 mm, malowana proszkowo.

Wymagania: norma FIBA, certyfikat PN.

- Montaż nowych szyn ściennych do siatkówki

- Szyny z mechanizmem naciągowym z możliwością regulacji wysokości siatki w zakresie od 50 do 250 cm wyposażone w osłony szyn amortyzujące uderzenie.

- Siatka do siatkówki o wymiarze 9,5 x 1 m, siatka czarna, z antenkami (2 szt. o długości 180 cm w kolorze biało-czerwonym z włókna szklanego), linka naciągowa górna stalowa, dolna polipropylenowa, obszyta z czterech stron taśmą.

- Oczyszczenie powierzchni oraz odmalowanie (dwie warstwy) drabinek gimnastycznych, montaż we wcześniejszej lokalizacji.

- Montaż nowych osłon na grzejnikach

Rama stalowa z kształtowników zamkniętych 40x40x2 mm montowana do ścian we wnęce; wypełnienie z płyty MDF grubości 18 mm (lakierowana na wskazany kolor z palety RAL) z otworami okrągłymi o średnicy ok. 10 cm. Wszystkie krawędzie zabezpieczone. Osłona umożliwiająca dostęp do przestrzeni pod grzejnikiem (osłona podwieszona) oraz do głowicy. Możliwość łatwego demontażu płyty i dostępu do grzejnika.

- Wykonanie podłogi sportowej - system bezlegarowy zgodny z normą PN-EN 14904.

Wierzchnia warstwa:

- homogeniczna wykładzina z linoleum, zabezpieczona fabrycznie powłoką – brak wymogu stosowania dodatkowych powłok bezpośrednio po ułożeniu,

- grubość całkowita wykładziny: min. 3,2 mm,

- brak konieczności zabezpieczenia podczas imprez pozasportowych,

- zastosować dwa kolory wykładziny w celu podziału na pola: niebieski i pomarańczowy – do uzgodnienia z Użytkownikiem.

Wymaga się, aby podłoga sportowa (jako kompletny system) posiadała raporty z badań uprawnionych jednostek na zgodność z normą PN-EN 14904 „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja”, potwierdzające spełnienie następujących wymagań:

I. Absorpcja energii			≥ 50 %

II. Odkształcenia standardowe		≥ 1,8 mm

III. Odbicie piłki				min. 90%

IV. Współczynnik poślizgu 		≥ 80 ≤ 110

V. Obciążenie toczne 			≥ 1500 N

VI. Odporność na zużycie 		< 1000 mg

VII. Odporność na uderzenie 		≤ 0.5 mm

VIII. Odporność na wgłębienie 	≤ 0.5 mm

IX. Połysk 				≤ 30 %

X. Współczynnik odbicia światła 	zgodny

XI. Reakcja na ogień 			Cfl – s1

XII. Emisja formaldehydu 		E1

XIII. Zawartość pentachlorofenolu 	brak (jeśli pentachlorofenol nie jest stosowany w procesie produkcyjnym, należy przedstawić oświadczenie producenta)

XIV. Równość nawierzchni 	zgodna (mierzona na miejscu po wykonaniu całej konstrukcji podłogi)

Wymagane certyfikaty dla całego systemu podłogi sportowej (dokumenty należy dostarczyć przed podpisaniem umowy):

- Certyfikaty wraz z raportami z badań potwierdzające zgodność podłogi z normą PN-EN 14904:2009 dla punktów I - XIII,

- Deklaracja właściwości użytkowych producenta

- Raport z badań potwierdzający trudno zapalność systemu tj. minimum klasa Cfl-s1 wg PN-EN 13501:1, raport wykonany przez jednostkę notyfikowaną

- Karta techniczna warstwy wierzchniej (wykładziny) potwierdzająca wymagania techniczne

- Autoryzacja producenta podłogi wystawioną dla instalatora podłogi;

Wszystkie materiały do budowy podłogi sportowej muszą stanowić systemowe rozwiązanie producenta podłogi.

- Naniesienie linii boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Wymaga się zastosowania farby poliuretanowej zgodnej z zastosowanym systemem podłogi,

- Prace porządkowe, odtworzeniowe, wywóz i utylizacja odpadów,

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami instalacji elektrycznej oraz natężenia oświetlenia.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz prace porządkowe, wywóz i utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki oraz mycie pomieszczeń po zakończeniu prac.

Odbiór końcowy zostanie dokonany po przekazaniu przez Wykonawcę:

- dokumentów o dopuszczeniu zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokumentacji powykonawczej (w tym m.in.: pomiarów elektrycznych oraz natężenia oświetlenia, oświadczenia dot. zgodności wykonanego montażu wyposażenia z wymaganiami producenta),

- instrukcji użytkowania oraz konserwacji podłogi sportowej oraz zamontowanego wyposażenia,

- karty gwarancyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z każdej części zamówienia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

4. Termin realizacji:

- Planowany termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie: od dnia 24.06.2019 r.,

- zakończenie: do dnia 23.08.2019 r.

5. Warunki wymagane od wykonawców:

5.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 opracowanym na podstawie załączonego do niniejszej specyfikacji Projektu budowlanego, Przedmiaru robót i dokumentacji projektowej.

2. Kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych wykonany na podstawie dołączonego przedmiaru robót – potwierdzający cenę ofertową. Kosztorys będzie traktowany pomocniczo w celu sporządzenia harmonogramu, określenia procentowego zaawansowania robót oraz do określenia wartości poszczególnych sprzętów, urządzeń i robót w celu wystawienia dowodu przyjęcia środka trwałego OT.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej dwa zamówienia polegające na montażu podłogi sportowej w systemie bezlegarowym i wykładziną z linoleum na powierzchni min. 170 m2) z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem posiadanych dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie celem udokumentowania doświadczenia zawodowego – Załącznik Nr 2.

5. Wykaz personelu wyznaczonego do wykonania zamówienia – Załącznik Nr 3, w tym

a) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

b) jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne dozoru (SEP D) oraz eksploatacji (SEP E) urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

Do oferty należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz świadectwa kwalifikacyjne (kserokopie dokumentów) oraz stosowny dokument potwierdzający podstawę dysponowania tymi osobami

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

6. Informacje:

- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji  przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i zostanie określone w oparciu o złożoną ofertę cenową. Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to:

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót,

- koszty zapewnienia zaplecza tymczasowego budowy oraz niezbędnych mediów do jego funkcjonowania wraz z kosztami ich zużycia,

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,

- koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami,

- koszty zabezpieczenia istniejących elementów budynku oraz wyposażenia przed zniszczeniem wraz z kosztami ich ewentualnej naprawy,

- koszty pracy rusztowań,

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,

- koszty wywiezienia oraz utylizacji materiałów z rozbiórki,

- koszty mycia pomieszczeń po wykonaniu robót,

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości i 36 miesięcy rękojmi za wady na roboty budowlane objęte niniejszą umową, z wyłączeniem podłogi sportowej, na którą Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji jakości i 60 miesięcy rękojmi. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót, jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wady może usunąć Zamawiający poprzez zlecenie ich usunięcia stronie trzeciej oraz obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. Termin płatności 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Kary umowne: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie. Zaleca się, by wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty, a każda strona oferty była opatrzona kolejnym numerem..

7. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji:

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):

- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

- w piątki w godz. 730 do 1430;

Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.

8. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

URZĄD MIASTA KROSNA

Wydział Inwestycji

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Oferta na: „Zwiększamy aktywność fizyczną – remont sali gimnastycznej w MZS nr 8 w Krośnie”

## NIE OTWIERAĆ PRZED 01.04.2019 r. przed godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 01.04.2019 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 01.04.2019 r. o godz. 12.00.

9. Kryterium oceny ofert :

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących jej treści oraz żądania jej uzupełnienia.

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

- Najniższa cena- 100%

Zamawiający poinformuje wykonawców na ich adresy e-mail podane w ofercie o złożonych ofertach oraz zawiadomi pisemnie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

10. Skład dokumentacji przetargowej:

- Załącznik Nr 1  - formularz oferty przetargowej.

- Załącznik Nr 2  - informacja o doświadczeniu Wykonawcy

- Załącznik Nr 3 – wykaz osób  przewidzianych do realizacji zamówienia

- Przedmiar robót.

- Wzór umowy.

- Zdjęcia ze stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 1

OFERTA

Do: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Ofertę składa:

Nazwa wykonawcy : ………………………………………………....................................................................

………………………………………………………………………………………………...

(nazwa i adres wykonawcy)

tel. …………………. E - mail …………………………………….

- My niżej podpisani, odpowiadając na ogłoszenie dotyczące:

„Zwiększamy aktywność fizyczną – remont sali gimnastycznej w MZS nr 8 w Krośnie”

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ….……………………………zł

obowiązujący podatek VAT…..%........................................................................zł

cena brutto…………………………………………………………………………..zł

(słownie brutto……………………………………………………………………………),

w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 23.08.2019 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia, w tym wzorem umowy i akceptujemy  je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że w cenie ofertowej zostały ujęte wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z postanowień zawartych w SIWZ

- Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….

data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami):

…………………………………………………

Załącznik nr 2

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Wykaz wiedzy i doświadczenia |
| Wykaz prac zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (co najmniej dwa zamówienia polegające na montażu podłogi sportowej w systemie bezlegarowym i wykładziną z linoleum na powierzchni min. 170 m2) odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia |
| L.p. | Opis robót | Wartość prac brutto | Czas realizacji (data zakończenia – miesiąc, rok) | Podmiot zlecający prace |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

1. Oświadczam, iż wykazane powyżej prace zostały wykonane przez wykonawcę, którego reprezentuję.

2. Dokument potwierdzający, iż wykazane prace zostały wykonane należycie stanowi załącznik do niniejszego wykazu.

…....................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3

| Pieczęć firmowa |
| --- |
| Wykaz osób |
| L.p. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje / uprawnienia | Zakres powierzonych czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| 1 |  |  | Koordynacja całości robót |  |
| 2 |  |  | Roboty elektryczne |  |

- *Oświadczam, iż osoba/osoby* wskazana/wskazane* w pkt ………..... pozostaje/pozostają* w zasobach kadrowych podmiotu/firmy*: ......................................................... z siedzibą w .......................................... przy ul. ........................................... nr ....... i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dysponowania wymienioną/wymienionymi w wykazie osobą/osobami na okres korzystania z Niej/Nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 1 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

- Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 2 wykazu posiada następujące uprawnienia: ......................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

………….....................................................................

w imieniu wykonawcy

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)