I.7011.641.1.2019.K                                                                         Krosno, dnia 02.04.2019 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – projekt zewnętrznej windy”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1. Zakres opracowania:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zewnętrznej windy osobowo-towarowej przystosowanej do transportu łóżek szpitalnych. Usytuowanie windy przy budynku Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 4a w Krośnie.

Dostęp do windy z zewnątrz musi odbywać się za pomocą kontrolowanego dostępu za pomocą wideodomofonu. Urządzenie może być otwierane tylko przez pracowników budynku za pomocą elektronicznego systemu lub przez osobę posiadającą kod dostępu/kartę magnetyczną/kluczyk. Osoby postronne nie mogą samodzielnie otworzyć drzwi z zewnątrz i korzystać z windy bez zgody użytkownika. Dla użytkowników wewnątrz budynku należy zapewnić pełną dostępność windy oraz wyposażyć w system pierwszeństwa dostępu (jazda szpitalna) na kod dostępu/czytnik kart magnetycznych/kluczyk. Szczegóły rozwiązań dostępu do windy należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu.

Zamówienie obejmuje także zaprojektowanie rozwiązania umożliwiającego samodzielny dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim do pomieszczeń na parterze – obecnie w holu budynku na parterze zamontowany został podjazd o konstrukcji demontowalnej, jednak jego wykorzystanie możliwe jest tylko przy pomocy opiekuna.

Przewidywaną lokalizację windy zaznaczono na załączniku graficznym. Winda musi obsługiwać wszystkie kondygnacje oraz umożliwiać dostęp z zewnątrz (łącznie 7 przystanków). Pierwszy przystanek – kondygnacja piwnicy; drugi przystanek z poziomu terenu, dostęp z chodnika; trzeci – parter, czwarty - I piętro; piąty – II piętro; szósty – III piętro; siódmy – IV piętro. Zakres projektowy obejmuje również dostosowanie zagospodarowania terenu oraz niezbędną przebudowę/rozbiórkę części budynku w celu zlokalizowania windy we wskazanym miejscu.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Termin wykonania zamówienia:	rozpoczęcie:	od dnia podpisania umowy,

zakończenie:	do dnia 30.08.2019 r.

Termin zakończenia realizacji zamówienia oznacza dzień złożenia przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę, a w przypadku jego braków lub innych nieprawidłowości dzień ich usunięcia zgodnie z art. 33 ust. 6 lub art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). W terminie do dnia zakończenia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu także pozostałego zakresu dokumentacji projektowej.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna                      ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

URZĄD MIASTA KROSNA

Wydział Inwestycji

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Oferta na: „Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie – projekt zewnętrznej windy”

## NIE OTWIERAĆ PRZED 15.04.2019 r. przed godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 15.04.2019 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 15.04.2019 r. o godz. 12.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):

- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

- w piątki w godz. 730 do 1430;

Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.