Załącznik nr 9

Wymagania stawiane oświetleniu i elementom oświetlenia ulicznego

- Oprawy  w technologii LED :

- Napięcie znamionowe oprawy 230V, współczynnik mocy oprawy cos fi ≥ 0,9,

- Oprawa musi  posiadać zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV,

- Zakres temperatury pracy oprawy od -40⁰C do +35⁰C,

- Oprawa musi być wyposażona w diody LED o wydajności nie mniejszej niż 100lm/W

- Trwałość żródeł LED nie mniejsza niż 100000h

- Temperatura barwowa LED w zakresie 4000K – 4500K

- Wymagany wskażnik oddawania barw Ra≥70

- Obudowa (korpus) oprawy powinna być wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, malowana proszkowo lub anodowana

- Oprawa powinna posiadać budowę dwukomorową z termicznym oddzieleniem komory osprzętu elektrycznego od komory optycznej. Dopuszcza się zastosowanie zintegrowanego systemu zasilania w komorze optycznej,

- Oprawa musi mieć poziom szczelności IP 66

- Żródło światła musi być zabezpieczone szybą hartowaną o udarności min IK 09

- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać łatwą modułową wymianę LED

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać stosowne deklaracje.

- Oprawa musi posiadać certyfikat  wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzający jej wykonanie według norm europejskich lub inny certyfikat jakości wystawiony przez niezależną krajową jednostkę certyfikacyjną.

- Słupy  i maszty oświetleniowe

  - Minimalna wymagana grubość ścianki słupów metalowych ocynkowanych – 3mm

  - Możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli pięciożyłowych o przekroju 35mm2

  - Wyposażone we  wnękę z dostateczną ilością miejsca na połączenie kabli i umieszczenie odpowiedniej ilości zabezpieczeń

  - Zabezpieczenie wnęk przed dostępem osób postronnych

  - Na słupie musi być  umieszczona

- tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą producenta,

- tabliczka ostrzegawczą

- tabliczka z napisem WO

- kolejny nr słupa .

  - słupy musza być montowane na fundamentach prefabrykowanych.

- Szafy oświetleniowe

  - obudowa z tworzywa sztucznego, materiał niepalny , posiadająca świadectwo bezpieczeństwa

  - szafa dwuczęściowa z wydzieloną i osobno zamykana częścią dla ZE dla przyłączenia zasilania i zamontowania układu pomiarowego energii elektrycznej oraz częścią użytkownika,

  - stopień ochrony minimum IP54

  - wysoki stopień zabezpieczenia przed korozja elementów metalowych

  - wandaloodporność,

  - montaż z zastosowaniem fundamentów prefabrykowanych

  - sterowanie-za pomocą zegara astronomicznego analizatorem sieci z możliwością zdalnego sterowania i odczytu parametrów sieci.