Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH

„Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei w Krośnie”
  (roboty budowlane, dostawa, usługa).”

1.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.	Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji zadania  p.n.: „Montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych w Parku Miejskim przy ul. Okrzei w Krośnie (roboty budowlane, dostawa, usługa).”

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT  PRZETARGOWY  I  KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I  REALIZACJI  ROBÓT  WYMIENIONYCH W  POZ.  1.1.

3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

  - Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych 
w pkcie 1.1. niniejszej specyfikacji.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z  SWT 
i poleceniami Inspektora.

3.3 	Zakres przedmiotowej inwestycji został podzielony na dwa etapy prac i obejmuje wykonanie:

Wymianę urządzeń Street Workout na istniejącej ścieżce sprawnościowej zlokalizowanej dookoła parku wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w obrębie urządzeń ze żwiru o frakcji 2÷8 mm

ETAP I

- montaż 6 urządzeń Street Workout  wraz z tablicą informacyjną (regulamin korzystania z urządzeń) zgodnie z ich kartami technicznymi, określającymi m.in. ich strefę bezpieczeństwa oraz wytycznymi producenta w zakresie posadowienia obiektów oraz zastosowanie zalecanych przez niego kotew, fundamentu, itp.

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami Street Workout  ze żwiru o frakcji 2÷8 mm 
i gr. 30 cm na w-wie separującej z geowłókniny około 130 m2

- montaż dwóch stojaków na rowery wraz z wykonaniem pod nimi nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Nostalit w kolorze żółtym i grafitowym o powierzchni około 4 m2

- Urządzenia wchodzące w skład ścieżki zdrowia Etap I:

- drabinka pionowa

- poręcze gimnastyczne

- poręcze niskie

- drążek gwieździsty

- zestaw VD

- ławeczka do brzuszków

- stojak na rowery

- Regulamin użytkowania tablica informacyjna

ETAP II

- montaż 7 urządzeń Street Workout wraz z tablicą informacyjną ( regulamin korzystania z urządzeń) zgodnie z ich kartami technicznymi, określającymi m.in. ich strefę bezpieczeństwa oraz wytycznymi producenta w zakresie posadowienia obiektów oraz zastosowanie zalecanych przez niego kotew, fundamentu, itp.

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami Street Workout  ze żwiru o frakcji 2÷8 mm 
i gr. 30 cm na w-wie separującej z geowłókniny około 190 m2

- zespół drabinek

- zestaw drążków

- koła gimnastyczne potrójne

- przejście strażackie

- poręcze do pompek

- równoważnia

- spętane dłonie

Wokół utwardzonych nawierzchni zostanie ułożone obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 na ławie betonowej z oporem.

Projektowane urządzenia zostały zlokalizowane w miejscach istniejących stanowisk ćwiczebnych ścieżki sprawnościowej. Ze względu na wymiary projektowanych urządzeń i ich strefy bezpieczeństwa, konieczna stała się korekta wielkości stanowisk i dostosowanie ich wymiarów pod nowe urządzenia.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż istniejących urządzeń rekreacyjno sportowych na istniejących stanowiskach ścieżce sprawnościowej,

- roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod nawierzchnię bezpieczną),

- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia,

- dostawa i montaż urządzeń Street Workout zgodnie wykazem poniżej,

- ułożenie obrzeży betonowych 3x30x100 cm na ławie betonowej z oporem

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm; (pod nawierzchnie z kostki brukowej)

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 4 cm (kolor żółty i grafitowy i czerwony) – tylko w miejscu stojaków dla rowerów

- prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.

3.4. Wykonawca robót, będzie realizował podany w pkt 3 ust. 3.3. zakres prac na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.

  - W przypadkach konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących zwłoki,  zakres prac do wykonania będzie zlecany telefonicznie. Zlecone prace należy wykonać w trybie natychmiastowym. 
W takiej sytuacji, Zamawiający określa czas rozpoczęcia  robót, maksymalnie do 3 godz. od wezwania. Wykonanie powyższych prac może nastąpić  w dni robocze jak również w niedzielę i święta.

4.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

4.1.    Odpowiedzialność  Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SWT.

  - Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który w terminie do 2 dni zobowiązany jest do ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie  Inspektora o wykonaniu robót.

  - W czasie kontroli jakości należy:

- sprawdzić poprawność i sztywność mocowania elementów wsporczych   poszczególnych elementów w stopach fundamentowych lub gruncie;

- sprawdzić geometryczną regularność montowanych elementów;

- sprawdzić jednolitość malowania poszczególnych elementów.

5.       ODBIÓR  ROBÓT

5.1.  Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu  warunków  określonych
w niniejszej specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie realizacji zleconych robót dla poszczególnych etapów. 
Zakończenie Etapu I do 15 listopada 2019r.,

Zakończenie Etapu  II do 30 kwietnia 2020r.,

Po zrealizowaniu poszczególnego etapu Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Dla każdego etapu odbioru robót zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

5.3. Przy odbiorze każdego z etapów powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokument gwarancyjny dla montowanych urządzeń;

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie.

6. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

6.1. Rozliczenie dla poszczególnych etapów robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

  - Rozliczenie wykonanych prac następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

6.3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi dwoma fakturami po zakończeniu poszczególnych etapów robót stanowiących przedmiot umowy. Dla Etapu I w 2019r dla Etapu II w 2020r.

6.4. Termin płatności - do 21 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego