„Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła”

ZP.271.75.2019						      Krosno, dnia 01.10.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zainstalowanie gazowych kotłów kondensacyjnych i wkładów kominowych w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Krosna.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w przedmiotowym zadaniu kotłów gazowych kondensacyjnych o minimalnej mocy grzewczej do 6,6 kW ze względu na możliwość niedowymiarowania kotłów o mniejszej mocy w stosunku do minimalnego zapotrzebowania cieplnego.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający dopuści kotły o minimalnej mocy grzewczej w dolnej granicy modulacji od 3 do 6,6 kW.

Pytanie nr 23:

Z udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi nr 14 wynika, że 4 budynki nie mają wewnętrznej instalacji gazowej i po stronie wykonawcy jest jej wykonanie. W związku z tym prosimy o informację, gdzie należy ująć koszty projektowania i wykonania tych instalacji w formularzu ofertowym. Udostępniony formularz ofertowy umożliwia tylko podanie cen jednostkowych dla poszczególnych typów i wielkości kotłów.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający informuje, że zadanie realizowane jest na zasadzie projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie, w związku z tym w cenie kotła mają być uwzględnione koszty wykonania projektu wewnętrznej instalacji gazowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz fizyczne wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej.

Pytanie nr 24:

Zgodnie z zapisami w OPZ Zamawiający wymaga, aby wkłady kominowe posiadały połączenia kielichowe o wysokości mufy minimum 70 mm, a uszczelka była umieszczona minimum 30 mm od krawędzi mufy. Żaden ze znanych producentów wkładów kominowych nie spełnia tego warunku. Dlatego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odstępuje od tego wymogu, albo prosimy o wskazanie producentów takich wkładów kominowych.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający informuje, że według jego wiedzy opisane wkłady kominowe występują na rynku i są dostępne u wielu producentów, jednak dla zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści również inne rozwiązania (wyłącznie ze stali kwasoodpornej – nierdzewne) posiadające dopuszczenia i wymagane certyfikaty.

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, że maksymalna średnica płaszcza powietrznego wkładu kominowego ma wynosić 125 mm, a podana w wymaganiach OPZ wartość 100 mm jest oczywistą pomyłką.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zastosowania kominów współosiowych właściwa średnica płaszcza zewnętrznego powinna mieć średnicę 125 mm, czyli należy zastosować komin współosiowy 80/125 mm. Ponadto Zamawiający informuje, że w większości przypadków można zastosować system rozłącznego przewodu spalinowego Dn 80 mm odprowadzającego spaliny do komina i rozłącznego przewodu zasysającego powietrze Dn 80 mm, do spalania z zewnątrz. Można zastosować również przewód spalinowy o średnicy Dn 80 mm do odprowadzenia spalin do istniejącego komina i zasysanie powietrza z szachtu kominowego. Dotyczy to głównie nowych niezanieczyszczonych kominów systemowych ceramicznych i kominów wyposażonych w nierdzewne wkłady kominowe o średnicy minimum 125 mm. Wszystkie wymienione rozwiązania będą traktowane jako rozwiązania równoważne.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w przedmiotowym zadaniu kotłów przystosowanych do montażu w 1 strefie elektrycznej pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w normie PN-IEC 60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotłów przystosowanych do montażu w 1 strefie elektrycznej pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w normie PN-IEC 60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

- rozdział XIII pkt 8 SIWZ, sekcja IV.2.2) ogłoszenia (Termin składania ofert) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 8 października 2019r. do godziny 10.00.

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP”

- rozdział XIV pkt 1 SIWZ, sekcja IV.2.7) ogłoszenia (Warunki otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2019 r., o godzinie 11.00, w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 313”.