ZP.271.4.2020						      Krosno, dnia 11.02.2020 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 33:

W nawiązaniu do odpowiedzi odnośnie koloru nawierzchni ścieżki rowerowej 
z możliwością ruchu pieszego, proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej 
o specyfikację techniczną opisującą materiały, z jakich ma być wykonana mieszanka.

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający informuje, że w załącznikach dołączonych do SIWZ zamieszczono specyfikację techniczną pn. „05.03.05.21 – Wykonanie warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego AC 8S dla KR1”, która znajduje się w pliku „PW-A) 02. STWiORB.pdf” w katalogu „PW”.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że mieszankę AC 8 S koloru czerwonego należy wykonać przy użyciu specjalnego lepiszcza bezbarwnego 50/70 produkowanego na bazie żywic. Do barwienia lepiszcza należy użyć pigmentu proszkowego na bazie czerwonego tlenku żelaza wg normy PN-EN12878. Kolor mieszanki AC 8 S uzyskany metodą barwienia specjalnego lepiszcza bezbarwnego pigmentem, powinien zostać zatwierdzony przez Inwestora przed wbudowaniem mieszanki na ścieżce rowerowej z możliwością ruchu pieszych.